Пояснительная записка к первой редакции стандарта Национального объединения строителей – СТО НОСТРОЙ

«Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»

- Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки стандарта национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ «Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний» являются:

- Договор № 268 от 06.11.2013 г. с НОСТРОЙ и НП «СРО «ОСП»;

- Программа стандартизации Национального объединения строителей.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.           № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

# Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870;

- Цели и задачи разработки Стандарта

Целью разработки Стандарта является установление единых требований к строительству, к организации производства работ, проведению контроля и испытаний надземных газопроводов сетей газораспределения, транспортирующих природный газ давлением до 1,2 МПа (включительно).

Стандарт должен обеспечивать реализацию п. 19 приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г., согласно которому устройство наружных надземных газопроводов сетей газораспределения относятся к работам, влияющим на безопасность  капитального строительства.

- Данные о стандартизации объекта к началу разработки

Объектом стандартизации является строительство в обычных условиях надземных газопроводов сетей газораспределения из стальных и медных труб, транспортирующих природный газ давлением до  1,2 МПа (включительно).

С целью приведения к единообразию организацию строительного производства при разработке данного стандарта были использованы требования ранее разработанных СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011, СТО 033-21-549-116-2011.

Реализация положений Стандарта направлена на:

- установление единого подхода к  порядку организации и выполнению работ по строительству надземных газопроводов сетей газораспределения, транспортирующих природный газ давлением до 1,2 МПа (включительно) и оценке соответствия;

- установление единых требований к входному контролю применяемых технических устройств, являющихся составной частью сетей газораспределения, труб и соединительных деталей, проведению испытаний сетей газораспределения;

- установление единого подхода к проведению контроля за строительством надземных газопроводов сетей газораспределения;

- установление требований к монтажу висячих, вантовых и шпренгельных переходов;

- установление требований к монтажу выходов газопроводов из земли и защитных устройств от падения электропроводов на газопровод;

- установление требований к контролю сварных соединений газопроводов и их опорных частей;

- установление допустимых расстояний от монтажных сварных соединений на газопроводе до границ опор;

- приведены требования к способам прокладки газопроводов из медных труб и способы их соединения;

- ужесточение требований по сравнению с СП 42-102-2004 в части допустимых отклонений строительно-разбивочных работ от проектных размеров;

- установление единых требований к строительству газопроводов в охранных зонах, полосах отвода и лесах;

- установление единых унифицированных форм исполнительной документации и их ведения.

- установление формы строительного паспорта для надземного газопровода.

Стандарт разрабатывается с учетом требований действующих документов в области стандартизации и технического регулирования Российской Федерации, а также современных и перспективных достижений науки и техники и опыта строительства, связанных с внедрением новых прогрессивных методов работ при строительстве.

При разработке стандарта были ужесточены требования, по сравнению с требованиями СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) в части проведения контроля сварных соединений газопроводов: вместо механических испытаний стальных газопроводов номинальным диаметром до 50 предусмотрено осуществлять контроль физическими методами, учитывая, что в настоящее время имеется оборудование, позволяющее обеспечивать качество контроля сварных соединений этих газопроводов физическими методами.

Проведение механических испытаний сварных соединений стальных газопроводов предусмотрено только для выполнения допускных (пробных) стыков, выполняемых сварщиками перед началом  работ на объекте.

Впервые приведены с графическим исполнением монтажные узлы вантового, висячего и шпренгельного переходов с указанием способов их монтажа.

Приведен более полный перечень мероприятий, которые необходимо выполнять в зимних условиях на всех этапах строительно-монтажных работ.

Указаны способы и методы врезки строящихся газопроводов в существующие надземные газопроводы, в том числе, под давлением.

Впервые указаны требования к монтажу выходов газопроводов из земли с нанесенными на них только защитными покрытиями без устройства футляров.

- Характеристика объекта стандартизации

На первом этапе выполнения работ по договору № 268 от 06.11.2013г. с

НОСТРОЙ  и НП «СРО «ОСП» было определено следующее название документа и его структура: Стандарт национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ «Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний».

Структура Стандарта

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Термины и определения, сокращения.

- Общие положения

- Подготовка к производству строительно-монтажных работ

- Требования по определению трассы газопроводов и ее подготовки к проектированию строительно-монтажных работ.

- Земляные работы

- Монтаж строительных конструкций, опор, переходов газопроводов

- Укладочные и окрасочные работы, монтажные работы

- Требования к строительству газопроводов сетей газораспределения в охранных зонах других линейных сооружений и лесах

- Врезка надземных газопроводов сетей газораспределения в существующие газопроводы

- Соединения газопроводов

- Контроль строительства газопроводов сетей газораспределения

- Контроль качества сварных соединений газопроводов

- Испытания надземных газопроводов

- Правила безопасного выполнения работ

- Исполнительная  документация, оформляемая при строительстве надземных газопроводов

- Оценка соответствия построенной сети газораспределения проектной документации и техническим регламентам.

Приложения:

- Приложение А Допустимые величины откосов выемок в различных грунтовых условиях.

- Приложение Б Рекомендуемые длины газопроводов, на которых проводятся испытания.

- Приложение В Объемы контроля физическим методом стыков газопроводов в зависимости от условий их прокладки.

- Приложение Г Время выдержки испытательного давления в зависимости от рабочего давления и условий прокладки газопроводов.

В процессе разработки первой редакции стандарта выявлена необходимость о внесении изменений в структуру нормативного документа:

- Документ дополнен разделами «Введение» и «Библиография» в соответствии с порядком разработки и оформления стандартов саморегулируемых организаций (СТО СРО) (Р НОСТРОЙ 1.1-2010).

- Раздел 3 «Термины и определения, сокращения» разделен на два раздела:

а) Раздел 3 «Термины и определения»;

б) Раздел 4 «Обозначения и сокращения»;

- Раздел 5 «Подготовка к производству строительно-монтажных работ» и раздел 6 «Требования по определению трассы газопроводов и ее подготовки к строительно-монтажным работам» объединены в раздел 6  «Подготовительные работы», учитывая, что в данных разделах указаны работы взаимно связанные, которые должны выполняться на подготовительном этапе.

- С целью установки последовательности выполнения указанных в стандарте работ и удобства пользования данным документом в «Содержание», а также в раздел «Общие требования» внесены соответствующие изменения.

- Уточнены наименования приложений А, Б, В, Г и дополнено приложением Д.

Таким образом, была разработана первая редакция Стандарта национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ «Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний» со следующей структурой:

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Общие положения

6 Подготовительные работы

6.1 Общие требования

6.2 Создание геодезической разбивочной основы

6.3 Входной контроль

6.4 Подготовка строительной полосы

7 Земляные работы

7.1 Общие требования

7.2 Рекультивация земель

7.3 Разработка котлованов под фундаменты опор и скважин под буронабивные сваи

7.4 Обратная засыпка котлованов

7.5 Особенности выполнения работ в зимних условиях

7.6 Контроль выполнения земляных работ

8 Монтаж отдельно стоящих опор газопроводов

8.1 Общие требования

8.2 Устройство буронабивных свай и металлических стоек

8.3 Устройство монолитных железобетонных столбчатых фундаментов

8.4 Монтаж металлических стоек на столбчатые фундаменты

8.5 Особенности производства работ в зимних условиях

8.6 Контроль выполнения работ

9 Монтаж и укладка газопроводов

9.1 Монтажные и укладочные работы

9.2 Устройство выхода газопровода из земли (УВГЗ)

9.3 Монтаж запорной арматуры

9.4 Очистка полости труб газопроводов

9.5 Особенности выполнения работ в зимних условиях

9.6 Контроль монтажных и укладочных работ

10 Контроль сварных соединений газопроводов

11 Окраска газопроводов и металлических стоек отдельно стоящих опор

11.1 Общие требования

11.2 Контроль антикоррозионного покрытии в трассовых условиях

12 Испытание газопроводов

13 Врезка газопроводов в существующие надземные газопроводы

14 Монтаж переходов газопроводов

14.1 Монтаж вантового перехода

14.2 Монтаж висячего перехода

14.3 Монтаж шпренгельного перехода

14.4 Особенности выполнения монтажа переходов в зимних условиях

14.5 Контроль монтажа переходов

15 Сооружения на газопроводах

15.1 Устройство по защите газопровода от падения электрического провода

15.2 Опознавательные знаки

16 Контроль строительства газопроводов

  - Общие требования

  - Входной контроль

  - Операционный контроль

  - Оценка соответствия

- Правила безопасного выполнения строительно-монтажных работ

  - Общие требования

  - Земляные работы

  - Бетонные работы

  - Соединения газопроводов

  - Огневые работы

  - Монтажные, погрузочно-разгрузочные и окрасочные работы

  - Контроль сварных соединений физическими методами

  - Испытание газопроводов

  - Врезка газопроводов под давлением

- Исполнительная документация

  - Общие требования

  - Исполнительная проектная документация

  - Исполнительная производственная документация

Приложение А (рекомендуемое) Контроль сварных соединений физическими методами

Приложение Б (рекомендуемое) Нормы испытания газопроводов

Приложение В (рекомендуемое) Допустимые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров

Приложение Г (рекомендуемое) Форма акта освидетельствования построенных участков сетей газораспределения

Приложение Д (рекомендуемое) Форма строительного паспорта надземного газопровода

Библиография

Внесение соответствующих изменений в структуру документа позволило более четко сформулировать требования, соответствующие целям и задачам разработки СТО.

СТО обеспечивает выполнение требований ст. 88 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

СТО устанавливает требования к осуществлению оценки соответствия построенных из стальных и медных труб сетей газораспределения.

- Рассылка СТО на отзыв

Первая   редакция   стандарта национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ «Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний» будет передана на публичное обсуждение организациям согласно перечню, приведенному в Приложении 1 к техническому заданию по договору № 268 от 06.11.2013 с НОСТРОЙ и НП «СРО «ОСП».

- Источники информации

Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке первой редакции СТО приведены в приложении А Пояснительной записки.

- Сведения о разработчике СТО

Открытое акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа» (ОАО «Гипрониигаз»)

Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.54.

Номер контактного телефона: (8452) 74-95-71, 74-95-26

Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru

Руководитель работ:

Заместитель начальника

технического отдела                     ______________              А.О. Хомутов

подпись

Ответственный исполнитель:

Начальник технического

отдела                                            ______________                 Ю.Н. Вольнов

подпись

Консультант:

Директор НИЦ                             ______________                 А.В. Бирюков

подпись

Исполнители:

Главный специалист                    ______________                Н.Я. Игнатьева

подпись

Главный специалист                    ______________               А.Д. Осокин

подпись

Главный специалист                    ______________                А.С. Струкова

подпись

Главный специалист                    ______________                Л.П. Суворова

подпись

Ведущий инженер                       ______________                    В.Н. Матяш

подпись

Приложение А

Ссылочные документы

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 427-75 Линейка измерительная металлическая.

ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия

ГОСТ 1089-82 Сурьма. Технические условия

ГОСТ 1232-82 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия

ГОСТ 2224-93 Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия

ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180-2012Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные Методы измерения силы натяжения арматуры

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ Р 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения

ГОСТ Р 857-2-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 2. Процессы пайки. Термины и определения

ГОСТ Р 52085-2003Опалубка. Общие технические условия

ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

ГОСТ Р 52752-2007. Опалубка. Методы испытаний

ГОСТ Р 53865-2010 Сети газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов

СП 24.13330.2011Свайные фундаменты Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 49.13330.2010Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003

СП 68.13330.2012 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

# СП 72.13330.2012  Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85

СП 82.13330.2012 Благоустройство территорий Актуализированная редакция СНиП III-10-75

СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля качества

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

СТО НОСТРОЙ 129 Строительство подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно)