ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

«Утверждено» Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» ____________В.А. Маркелов «__»______________ 201__г. РЕГЛАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ГАЗПРОМ»

| Согласовано: Начальник Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» ____________Я.Я. Голко «__»______________ 201__г. | Разработано: ООО «Газпром газнадзор» Генеральный директор ____________ В.Н. Медведев «__»______________ 201__г. НП «СРО ОСГиНК» Генеральный директор ____________А.А. Апостолов «__»______________ 201__г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»

Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»

Москва 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

РЕГЛАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ГАЗПРОМ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»

Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»

Москва 2013

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор» Некоммерческим партнёрством «Саморегулируемая организация «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВНЕСЕН | Управлением строительства Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» |

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Обозначения и сокращения	12

5 Основные положения строительного контроля	12

5.1 Нормативно-правовая база и участники строительного контроля	12

5.2 Цель строительного контроля.	13

5.3 Задачи строительного контроля	14

5.4 Объекты строительного контроля	14

5.5 Результаты строительного контроля	15

5.6 Функции генподрядчика и других участников строительства при осуществлении строительного контроля	15

5.7 Организация строительного контроля  генподрядчика	18

5.8 Требования к ССК генерального подрядчика	20

6 Виды строительного контроля генерального подрядчика	22

6.1 Входной контроль проектной документации	22

6.1.1 Схема проведения входного контроля документации	22

6.1.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников:	23

6.2 Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования	24

6.2.1 Схема проведения входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования	24

6.2.2 Описание операций (процессов) контроля, функции и взаимодействия участников.	25

6.3 Операционный контроль	27

6.3.1 Схема проведения операционного контроля	27

6.3.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий участников.	27

6.4 Лабораторный контроль	29

6.5 Геодезический контроль	29

6.6 Инспекционный контроль (инспекционные проверки)	30

6.6.1 Схема проведения инспекционного контроля (инспекционных проверок)	30

6.6.2 Описание операций (процессов) контроля, функции и взаимодействия участников.	31

6.7 Приёмочный контроль	32

6.7.1 Схема проведения приемочного контроля	32

6.7.2 Описание операций (процессов) контроля,  функций и взаимодействий участников	33

7 Система управления строительной продукцией, не соответствующей установленным требованиям	35

7.1 Схема управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям.	35

7.2 Описание процессов управления.	36

8 Порядок работы с предписаниями, выданными органом государственного строительного надзора, заказчиком, корпоративного контроля (надзора), авторским надзором, СРО	38

8.1 Схема работы с предписаниями	38

8.2 Описание операций работы с предписаниями	39

9 Порядок оценки качества работы подрядчиков	40

9.1 Оценка качества работы генподрядчика	40

9.2 Оценка качества работы субподрядчиков	41

9.3 Оценка удовлетворенности заказчика работой подрядчиков	43

Приложение А Матрица ответственности участников строитеьства	45

Приложение Б Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства	48

Приложение В Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ,по экологическим показателям                 деятельности	56

Приложение Г Анкета удовлетворенности потребителя	64

Приложение Д  (рекомендуемое) Оценка качества  работы субподрядчика	66

Библиография	68

Введение

Разработка настоящего регламента вызвана необходимостью унификации требований к организации и системам контроля качества работ, выполняемых генподрядчиками и субподрядчиками при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром».

Настоящий регламент  разработан в соответствии с поручением протокола (пункт 6) совещания от 13.06.2012 г. №03-1048 по вопросу «О качестве работы ООО «Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазмонтаж» на объектах инвестиционной программы ОАО «Газпром»:

«пункт 6. ООО «Газпром газнадзор»  (В.Н. Медведев) с участием НП СРО «ОСГиНК» (А.А. Апостолов) разработать для применения генподрядными организациями проект технического регламента по контролю качества  строительства с описанием функций, связей, результатов деятельности всей цепочки звеньев и операций. Срок – 15.12.2012».

В регламенте изложены порядок организации и методика проведения контроля качества генподрядными организациями, выполняющими работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции на объектах ОАО «Газпром».

Авторский  коллектив: Элькин М.К., Кияев К.В. (ОАО «Газпром»),                               Квятош М.Э., к.т.н. Кузнецов А.Н., Саркисов В.А., к.т.н. Шапиро В.Д. (ООО «Газпром газнадзор»),

Летаев А.Е., к.э.н. Селезнев Н.Ф., Моисеев Л.П. (НП «СРО ОСГиНК»).

РЕГЛАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ГАЗПРОМ»

Дата введения – 2013-ХХ-ХХ

# 1 Область применения

1.1 Настоящий регламент устанавливает порядок организации строительного контроля  генподрядчика: исполнители, функции, взаимодействие, ответственность, связи, схемы операций контроля, результаты, документальное оформление, порядок оценки качества работ подрядчиков при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром».

1.2 Требования настоящего регламента являются обязательными для дочерних организаций и предприятий ОАО «Газпром» (подразделений строительного контроля), строительных и проектных организаций, выполняющих указанные выше работы на  объектах ОАО «Газпром».

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. термины и определения»

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

ГОСТ Р 53905-2010. Энергосбережение. Термины и определения"

ГОСТ 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

СТО Газпром 1.14-2009 «Порядок организации и проведения контроля (надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах»

CТО Газпром 2-3.5-046-2006  Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.1-031-2005 Изменение №1 «Положение об экспертизе предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром»  Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I

СТО Газпром 2-2.2-382-2009 «Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера»

СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»

СТО Газпром 2-2.2-457-2010 «Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ переходов газопроводов через водные преграды, в том числе в условиях Крайнего Севера».

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях».

СТО Газпром 2-1.4-234-2008 «Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объектов ОАО «Газпром» техническими средствами охраны и антитеррористической защиты и сдачи их в эксплуатацию».

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим регламентом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акт освидетельствования: Документальное подтверждение контрольной процедуры, оформляемое по установленному образцу, свидетельствующее о качестве и объеме работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (например: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей объекта, акты освидетельствования скрытых работ  и т.п.).

3.2 акт-предписание:  Официальный документ, которым в установленном порядке оформляется результат проверки строительного объекта (акт обследования, акт комплексной проверки, предписание).

3.3 входной контроль: Контроль, которым проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. П р и м е ч а н и е - При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний. [СП 48.13330.2011 [1], пункт 7.1.3.]

3.4 гарантийный срок: период, на который подрядчик гарантирует качество выполненной работы и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет. [МДС 11-15.2001 [2], МДС 12-9.2001[3]]

3.5 гарантия качества работы (результата работы): официально оформленное подрядчиком в соответствии с законом, иным правовым актом, договором подряда, обычаем делового оборота обязательство, в соответствии с которым подрядчик заявляет, что конечный результат работы в течение определенного (гарантийного) срока после ее завершения будет соответствовать условиям договора. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все составляющие результата работы. [«Гражданский кодекс РФ» [4], Часть 2. Гл. 37, статьи 721, 722]

3.6 генеральный подрядчик (генподрядчик): Физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство и (или) государственному контракту своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков).

П р и м е ч а н и е - Генподрядчик несет полную ответственность за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства всеми привлеченными субподрядчиками по договорам. В соответствии с п.3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] генподрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с требованиями п.1 статьи 313 и статьи 403, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

3.7 головной офис (генподрядной организации): центральная контора (управляющий аппарат) юридического лица, из которой осуществляется управление отделениями;

- место нахождения управляющего  аппарата организации (юридический или фактический адрес).

3.8 государственный строительный надзор: Надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в процессе капитального ремонта (если объект строительства и его проектная документация удовлетворяют пункту 2б «Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации») [5], предметом ведения которого является проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а задачей - предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполненных в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации. [«Положение [5], п.п.2-4].

3.9 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

[ГОСТ 15467-79, п.38]

3.10 договор подряда: Договор, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. [«Гражданский кодекс РФ», [4] Часть 2. Гл. 37, статья 703]

3.11 заказчик (технический заказчик): Физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 22]

3.12 застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. [Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 16]

3.13 исполнитель: Участник строительного процесса.

3.14 инспекционный контроль (генподрядчика): Осуществляемый генподрядчиком контроль  деятельности  своих территориальных подразделений и субподрядчиков на соответствие требованиям к качеству ведения строительно-монтажных работ.

3.15 исполнительная техническая документация: Документация, оформляемая в процессе строительства, фиксирующая объемы работ и их соответствие требованиям проекта и НД, подписанная ответственным представителем лица, осуществляющего строительство, представителем  технического надзора заказчика,  при необходимости -  авторского надзора, членами соответствующей комиссии и другими ответственными лицами.

3.16 исполнительная документация: Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

3.17 контролирующие органы, организации: Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на ведение соответствующих видов контроля (надзора), орган строительного контроля – технического надзора Заказчика, органы корпоративного контроля (надзора) ОАО «Газпром», саморегулируемые организации в области строительства, орган авторского надзора -  проектная организация.

3.18 качество продукции: Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. [ГОСТ 15467-79, пункт 3]

3.19 качество работ, услуг: Совокупность свойств результата выполненных работ, оказанных услуг, отражающая степень их соответствия заданным требованиям.

3.20 контрафакт: Подделка (нарушение интеллектуальных прав), новый продукт, созданный на основе существующего оригинала. Контрафакция — использование товарных знаков, как правило, уже зарекомендовавших себя изделий других предприятий.

3.21 корпоративный контроль (надзор): Контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, осуществляемый инспекционными контрольными органами ОАО «Газпром». [СТО Газпром 1.14-2009]

3.22 материально-технические ресурсы: Используемые при строительстве оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы, поступающие из внешних источников.

3.23 нарушение (несоответствие): Допущенное при строительстве отклонение от требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка, требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов ОАО «Газпром» или иных действующих нормативных документов в области строительства.

3.24 несоответствующая продукция, услуга:   Продукция (или услуга), не  удовлетворяющая требованиям потребителя и нормативно-технической документации, не пригодная к использованию по назначению.

3.25 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. [Градостроительный кодекс РФ [6], статья 1, пункт 10]

3.26 объект (предмет) контроля: Документация (проектная, исполнительная и иная), материальные ресурсы, технологические операции, этапы выполняемых строительных работ, элементы конструкций и объекты капитального строительства в целом, подлежащие контролю в соответствии с требованиями настоящего регламента.

3.27 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. [Федеральный закон [7], статья 2].

3.28 представитель генподрядчика: Работник генподрядчика, назначенный приказом (распоряжением) ответственным по контролю за проведение определенного вида или этапа  работ, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществления строительного контроля.

3.29 представитель субподрядчика: Работник субподрядчика, назначенный приказом (распоряжением) ответственным по контролю за организацией и проведением определенного вида или этапа работ, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществление строительного контроля.

3.30 приемочный контроль генподрядчика: Осуществляемый генподрядчиком контроль  результатов или этапов деятельности  своих территориальных подразделений и субподрядчиков (объектов или их частей, завершенных скрытых работ, отдельных ответственных конструкций) на соответствие требованиям к их качеству.

3.31 производитель работ: Генподрядчик либо субподрядчик или лицо, привлеченное субподрядчиком (субсубподрядчик), выполняющее договорные обязательства или часть обязательств (генподрядчика перед заказчиком,  субподрядчика перед генподрядчиком и т.д.), имеющее соответствующую разрешительную документацию, в том числе заключение об организационно-технической готовности и свидетельство саморегулируемой  организации о допуске к определенному виду или видам работ, аккредитованное на осуществление специальных работ.

3.32 подрядчик: Юридическое лицо (строительная, проектно-строительная, строительная организация) или физическое лицо, получившее в установленном порядке или на конкурсной основе право на строительство (участие в строительстве) объекта. Подрядчик может привлекать для выполнения отдельных видов работ или комплексов специализированные организации на условиях договоров субподряда. В этом случае подрядчик становится генподрядной организацией (генподрядчиком), а специализированные организации – субподрядчиками. Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное рекомендованной Департаментом инвестиций и строительства ОАО «Газпром» саморегулируемой организацией, и лицензию на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с федеральным законом.

3.33  поставщик:  Юридическое или физическое лицо, поставляющее продукцию, в том числе материально-технические ресурсы, услуги.

3.34  потребитель:  Юридическое или физическое лицо, использующее поставляемую продукцию, в том числе – материальные ресурсы, услуги.

3.35 проект организации строительства, ПОС: Составная часть технико-экономического обоснования (проекта), разрабатываемого лицензированной проектной организацией и утверждаемого в установленном порядке, определяющая организационно-технологические принципы возведения проектируемого объекта капитального строительства, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки объемно-планировочных и конструктивных решений с организационно-техническими требованиями, учитывающими конкретные условия строительства, создание условий для организации своевременного материально-технического снабжения.

3.36 проект производства работ, ППР: Документ, разрабатываемый подрядчиком, либо по его заданию специализированной организацией, лицензированной на данный вид работ, в котором детально прорабатывается  технология строительства конкретного объекта, возведения его конструкций и элементов, порядок и способы выполнении технологических операций, организационные мероприятия  по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

3.37 проектная (проектно-сметная) документация:  Комплект документов СПДС (системы проектной документации в строительстве - по ГОСТ Р 21.1101-2009), разрабатываемый для строительства предприятий, зданий и сооружений, в том числе – для линейных объектов.

П р и м е ч а н и е –  Состав и  номенклатуру проектной документации, в том числе, для линейных объектов, регламентирует   Постановление Правительства РФ [8]».

Для опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом [9]  в составе проектной документации разрабатывается также декларация промышленной безопасности.

3.38 продукция строительная: Законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы. П р и м е ч а н и е – Продукция строительная может иметь предметную форму (здания, сооружения) и форму производственных услуг (технологическая комплектация, выполняемый технологический комплекс работ, монтаж оборудования, капитальный ремонт и др.). Готовая продукция строительная - это полностью завершенные строительством предприятия, пусковые комплексы и объекты, подготовленные к выпуску продукции или оказанию услуг. Для генподрядчика строительная продукция совпадает с понятием «конечная продукция». Для специализированных и субподрядных организаций готовой продукцией строительства являются промежуточные законченные комплексы специализированных строительных и монтажных работ по объекту в целом.

3.39 саморегулируемые организации: Некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных Федеральным законом о саморегулируемых организациях [10] и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. [Федеральный закон [10], статья 3]

3.40 саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - саморегулируемые организации): Некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. [Градостроительный кодекс РФ [6], статья 1, пункт17]

3.41. свидетельство саморегулируемой организации:  Свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное рекомендованной Департаментом инвестиций и строительства ОАО «Газпром» саморегулируемой организацией в области строительства.

3.42 сервитут - Право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения. [«Терминологический словарь по промышленной безопасности» [11]]

3.43 сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. [Федеральный закон [7], статья 2].

3.44 сертификат соответствия системы качества (производства): Документ, подтверждающий, что система качества поставщика соответствует установленным требованиям стандартов на систему качества и дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе. [«Терминологический словарь по промышленной безопасности» [11]]

3.45 сертификат соответствия системы менеджмента качества (строительства): Документ, выданные одной из систем добровольной оценки соответствия в строительстве, например, ГАЗПРОМСЕРТ ОАО «Газпром», подтверждающий, что система менеджмента качества строительства соответствует требованиям ИСО 9011, ГОСТ Р и стандартов этой системы.

3.46 система менеджмента качества:  Система, являющаяся частью системы управления (менеджмента) организации, направленная на постоянное формирование политики и целей в области качества, а также планомерное достижение этих целей, в том числе удовлетворение потребностей и требований потребителя.

3.47 система оперативного учета качества строительства: Работающая в режиме реального времени система учета результатов строительного контроля, т.е. выявления и учета нарушений нормативных требований, проекта, технических регламентов путем постоянного сбора и систематизации сведений о дефектах, контрафакте, браке, рекламациях, нештатных ситуациях и т.д. для обеспечения возможности своевременного принятия мер по устранению и предупреждению брака, выполнения договорных обязательств в установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством.

3.48 скрытые работы:  Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и контроль за выполнением которых в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта не может быть проведен после выполнения других работ, оформляемые актами освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

3.49 служба контроля качества (СКК): Созданное в строительной организации  подразделение, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях строительства, имеющая в своем составе специалистов, аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными средствами (оборудованием).

3.50 стандарты ОАО «Газпром»: Разрабатываемые и утверждаемые организацией (открытым акционерным обществом «Газпром») общетехнические, организационно-методические и иные стандарты,  в том числе - стандарты в области строительства объектов ОАО «Газпром», обязательные к применению при проведении работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов ОАО «Газпром».

3.51 строительный контроль: Контроль, проводимый в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства  в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка и, если это предусмотрено договором, - требованиям национальных стандартов, сводов правил и иных документов в области стандартизации; проводится лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (а при ведении этих процессов на основе договора  также застройщиком или техническим заказчиком и  привлекаемым ими на основании договора для ведения технического надзора физическим или юридическим лицом), с возможным привлечением лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

3.52  строительный материал:  Продукция природного происхождения или изготовленная в условиях промышленного производства, предназначенная для изготовления в процессе строительства,  реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, строительных конструкций этих зданий и сооружений, выполнения защитных и (или) отделочных покрытий зданий и сооружений, а также для изготовления в условиях промышленного производства строительных изделий и строительных конструкций.

3.53 строительное изделие: Изготовленная из строительных материалов в условиях промышленного производства продукция, предназначенная для применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий и сооружений. [ГОСТ Р 54257-2010, пункт 2.14]

3.54 строительная конструкция: Изготовленная из строительных материалов и (или) изделий в условиях промышленного производства  или в процессе строительства часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

3.55 строительная площадка: Ограждаемая или не ограждаемая  территория, используемая для размещения возводимого объекта капитального строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Границы строительной площадки должны быть указаны на строительном генеральном плане   и ситуационном плане, а для линейных объектов – указаны в виде ширины полосы отвода.

3.56 субподрядчик: Подрядная организация (специализированная), привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов строительно-монтажных и специальных строительных работ.

3.57 технологическая карта контроля: Технологический документ, разрабатываемый в составе ППР, содержащий описание операций технологического процесса с указанием применяемого технологического оборудования, инструментов, регламентирующий продолжительность, технологические режимы, точность выполнения и требования к качеству проводимой операции, а также к квалификации работников,  составленный и утвержденный на основании требований проектной документации и действующих стандартов качества   выполнения строительных работ.

3.58 технический эксперт: Специалист в соответствующей области технических  знаний, привлекаемый для того, чтобы выразить свое мнение, дать заключение по определенному вопросу, имеющий квалификацию и опыт работы в области  проведения экспертных действий, подтвержденный соответствующим аттестатом, свидетельством.

3.59 территориальное подразделение СКК (генподрядчика): Контролирующее подразделение генподрядчика, которое расположено непосредственно на объекте строительства, с целью непосредственного контроля качества строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами (дочерними обществами) и субподрядчиками.

3.60 торги: Закупки путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с законодательством и локальными нормативными актами ОАО «Газпром».

[«Положение [12]].

3.61 холдинг: Головная компания, владеющая контрольными пакетами акций других компаний с целью контроля либо направления их деятельности для проведения единой экономической политики.

3.62 этап строительства: Объект строительства или реконструкции из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также часть объекта капитального строительства, реконструкции, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства). [«Положение [13], пункт 2].

3.63 этапы работ: Именованные интервалы разбиения процесса строительства (реконструкции) здания или сооружения по признаку технологической завершенности его частей, скрытых работ, отдельных ответственных конструкций, используемые генподрядчиком как объекты приемочного контроля.

# 4 Обозначения и сокращения

4.1 ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

4.2 ГрК РФ - Градостроительный кодекс  Российской Федерации

4.3 ГАЗПРОМСЕРТ - система добровольной сертификации работ, услуг и систем менеджмента ОАО «Газпром»

4.4 Г – генподрядчик

4.5 З – заказчик

4.6 КС-2   - форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100)

4.7 КС-3 - форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100)

4.8 МТР – материально-технические ресурсы

4.9 НД – нормативная документация

4.10 НП «СРО ОСГиНК» - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»

4.10 ОТГ - организационно-техническая готовность (подрядчика)

4.11 П – поставщик

4.12 ПОС - проект организации строительства

4.13 ППР - проект производства работ

4.14 ПСД – проектно – сметная документация

4.15 С – субподрядчик

4.16 СМК – система менеджмента качества

4.17 СМР - строительно-монтажные работы

4.18 СКК - служба контроля качества

4.19 СРО - саморегулируемая организация в области строительства

4.20 СТО - стандарт организации

4.21 Тп – территориальное подразделение генподрядчика.

# 5 Основные положения строительного контроля

## 5.1 Нормативно-правовая база и участники строительного контроля

В соответствии с п. 4.6. СП 48.13330.2011 [1] при осуществлении строительства на основании договора одной из базовых организационных функций подрядчика (генподрядчика) как лица, осуществляющего строительство, является совместное с застройщиком или техническим заказчиком (обладающим правом привлечения  физического или юридического лица, имеющего свидетельство СРО на осуществление строительного контроля) осуществление строительного контроля, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, нормативной, проектной и рабочей документации.

Для опасных производственных объектов и других случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ [6], в составе строительного контроля выполняется авторский надзор проектировщика.

Строительный контроль должен проводиться в соответствии с требованиями ст. 53 и 54 Градостроительного кодекса  РФ [6], других актов и документов федерального уровня, стандартов и требований ОАО «Газпром», в том числе требований настоящего Регламента.

В связи с тем, что генеральными подрядчиками (подрядчиками) строительства объектов ОАО «Газпром» часто являются организации, не входящие в Группу Газпром, все нормативные документы ОАО «Газпром», принятые к руководству при  строительстве такими организациями объектов Компании, в том числе в области природоохранной деятельности, должны быть указаны в договоре подряда.

Экологической политикой ОАО «Газпром» [14] предусмотрено закрепление в договорах с подрядчиками Компании обязательств в области охраны окружающей среды.

## 5.2 Цель строительного контроля.

Цель строительного контроля состоит в создании системы проверочных действий для целенаправленного обеспечения высокого уровня качества, надежности и долговечности объектов капитального строительства на всех этапах реализации инвестиционных проектов - от проектирования до приемки в эксплуатацию - путем проверок качества проектной и рабочей документации, проверок соответствия выполняемых работ требованиям проектной, рабочей и нормативной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, своевременного предупреждения, обнаружения и устранения брака СМР, применяемых материалов, изделий и оборудования, а также выполнения при строительстве требований к охране природы [14] и энергосбережению (ГОСТ Р 53905-2010).

При строительном контроле предусматривается проверка качества применяемых материалов, изделий и оборудования, контроль технологических операций, освидетельствование скрытых работ, проверка соответствия и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, приемка завершенных видов работ, проведение проверки соответствия законченного строительством объекта проектной и рабочей документации требованиям технических регламентов, норм и правил.

## 5.3 Задачи строительного контроля

Задачами строительного контроля являются:

- проверка соответствия качества выполненных работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, экологическим требованиям, требованиям технических регламентов, условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте соответствующих условий договора -  требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и применяемых по условиям договора стандартов, сводов правил, документов СРО;

- проверка соответствия выполненных, в том числе - скрываемых последующими этапами - работ и применяемых в процессе строительства материалов,  изделий, оборудования требованиям нормативных документов, проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации;

-	контроль за соблюдением сроков выполняемых работ, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования;

-	контроль за соответствием объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства.

Ответственность за неисполнение условий договора подряда, требований технических регламентов, нормативных документов, проектной и рабочей документации  предусматривается ст.ст. 706, 721 - 726 ГК РФ, часть вторая [4].

## 5.4 Объекты строительного контроля

Объектами строительного контроля (проверок) являются [6]:

- проектная и рабочая документация, включая ППР, технологические карты [15];

- поступающие на объект строительства материалы, изделия, оборудование, запорно-регулирующая арматура, соединительные детали и т.д.[16];

- входящие в состав строящегося объекта процессы, результаты выполнения генподрядной и субподрядными организациями строительных операций при возведении здании, сооружении (элементов здания и сооружения), смонтированные конструкции, уложенные трубопроводы, внутренние и наружные технологические и инженерные сети и т.п.;

- качество ведения производственной исполнительной документации (отсутствие отставаний в оформлении исполнительной документации, наличие и проверка подлинности паспортов и сертификатов на применяемые материалы и изделия, заключений по качеству сварочных, изоляционных и иных работ), проверки журналов испытаний, допусков к выполнению работ, квалификационных удостоверений, документов инструктажа по охране труда и т.д.).

## 5.5 Результаты строительного контроля

- документированные в установленном порядке заключения о качестве выполненных работ в соответствии с требованиями ведения исполнительной документации (записи в общем и специальных журналах работ, акты освидетельствования скрытых работ, контрольные геодезические съемки и схемы, заключения лабораторий, акты сдачи элементов строительного объекта, документы, подтверждающие исполнение предписаний  лиц, осуществляющих строительный контроль, авторский надзор, надзорных органов и т.п.);

- подготовка заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям ПСД и НД.

## 5.6 Функции генподрядчика и других участников строительства при осуществлении строительного контроля

5.6.1 Генподрядчик как лицо, осуществляющее строительство, в рамках строительного контроля организует и выполняет:

  - входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком;

  - освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

  - контроль наличия, своевременной разработки, утверждения допускной, технологической  документации (ППР, технологических карт), в соответствии с требованиями  ОАО «Газпром»;

  - выбор субподрядчика (контрагента по договору подряда), который производится в соответствии с требованиями ОАО «Газпром» (приказы ОАО «Газпром» от 06.04.2004 №18 [17] и от 13.08.2002 №81 [18]), предусматривающими наличие документов, подтверждающих его организационно-техническую готовность, принадлежность к СРО, наличие необходимой техники, аттестованных специалистов, опыта работы на объектах ОАО «Газпром»,

Примечание: К выполнению работ по системам безопасности (в соответствии с резолюцией Председателя Правления ОАО «Газпром А.Б. Миллера от 26.11.2007 г. № 01-2904, а также письмом Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» от 14.02.2012 г. № СКЗ-942) привлекать организации, имеющие соответствующий сертификат системы сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и согласованные с заказчиком капитального строительства;

  - входной контроль всех применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

  - проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

  - входной контроль качества МТР (поставки генподрядчика по договору подряда в соответствии с разделительной ведомостью) на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями ПСД и требованиями ОАО "Газпром";

  - геодезический контроль [19];

  - лабораторный контроль;

  - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций СМР;

  - собственный инспекционный контроль (инспекционные проверки) генподрядчика;

  - производственный экологический контроль в соответствии с проектной документацией;

  - освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

  - освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (совместно с заказчиком);

  - контроль  выполнения предписаний органов государственного, муниципального надзора, СРО, технадзора заказчика, корпоративного контроля (надзора), авторского надзора;

  - приостановка работ в случае грубых нарушений СМР, а также не исполнения ранее выданных предписаний и актов;

  - испытания и опробование технических устройств;

  - собственный  приемочный контроль генподрядчика и контроль за ведением и подготовкой к сдаче исполнительной документации;

  - извещение заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства, отказов при испытаниях, обнаружения некондиционных или контрафактных материалов, изделий и оборудования;

  - подготовку и сдачу с установленной периодичностью (ежемесячно) отчетов заказчику по оценке выполнения генподрядчиком  обязательств по контролю качества работ (в соответствии с  договором);

  - приемку законченных видов (этапов) работ [20];

  - проверку совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов и подготовку заключительной оценки соответствия законченного строительством объекта требованиям ПСД и НД;

  - ведение реестра исполнительной и приемосдаточной документации.

5.6.2 Круг обязанностей (функции) субподрядной организации в сфере строительного контроля регламентируются договором с генподрядной организацией.

5.6.3 Строительный контроль застройщика (заказчика) в соответствии с действующим законодательством осуществляется в форме контроля и надзора заказчика (как правило, с привлечением физического или юридического лица, имеющего допуск на осуществление строительного контроля – технического надзора) согласно условиям инвестиционного договора.

Строительный контроль заказчика выполняет [1, 21,22]:

- проверку наличия у генподрядчика как лица, осуществляющего строительство, документов (паспортов, сертификатов) о качестве применяемых им материалов, изделий, и оборудования, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения генподрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель строительного контроля заказчика может запретить применение  неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль соответствия выполняемого генподрядчиком операционного контроля требованиям действующих норм и правил (п. 7.1.6 [1]);

- контроль наличия и правильности ведения генподрядчиком (подрядчиком) исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- участие  (при включении в условия договора с заказчиком) в контроле за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированном возврате дефектной документации проектировщику, контроле и документированной приемке исправленной документации, передаче ее лицу, осуществляющему строительство (генподрядчику);

- проверки исполнения генподрядчиком предписаний органов государственного, муниципального надзора, СРО, технадзора заказчика, корпоративного контроля ( надзора), авторского надзора;

- извещение органов государственного надзора и корпоративного контроля (надзора) обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства, отказов при испытаниях, обнаружения некондиционных или контрафактных материалов, изделий и оборудования, нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности;

- производственный экологический контроль в соответствии с проектной документацией (совместно с генподрядчиком);

- оценку (совместно с генподрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие законодательным, проектным и нормативным требованиям, контроль за выполнением генподрядчиком  требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- приостановку работ в случае грубых нарушений СМР, а также не исполнения ранее выданных предписаний и актов;

- подготовку (совместно с генподрядчиком) заключительной оценки соответствия законченного строительством объекта требованиям ПСД и НД.

5.6.4 При строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в строительном контроле принимает участие также проектная организация, осуществляющая  авторский надзор проектировщика. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются  сводом правил СП 11-110-99 [23].

## 5.7 Организация строительного контроля  генподрядчика

Схема организации строительного контроля генподрядчика.

Схема 1

5.7.1 Организация строительного контроля генподрядчика должна учитывать необходимость контроля работ, выполняемых собственными силами и силами субподрядчиков, в отношении которых генподрядчик выступает органом, осуществляющим внешний контроль с одной стороны и, с целью исполнения обязательств по договору подряда перед заказчиком, органом, осуществляющим регулярный операционный (внутренний) контроль, с другой.

5.7.2 Генподрядчик обязан иметь в своей структуре СКК, рекомендуемая организационная структура СКК приведена на схемах №2 и № 3.

5.7.3 Строительный контроль генподрядчика должен быть регламентирован и формализован, в том числе настоящим регламентом, требования которого должны быть включены в договоры генерального подряда напрямую, в качестве обязательных приложений. Матрица ответственности участников строительства приведена в приложении А.

Схема 2

Рекомендуемая организационная структура СКК в холдинге

Схема 3

Рекомендуемая организационная структура СКК для генерального подрядчика

## 5.8 Требования к ССК генерального подрядчика

5.8.1 СКК генподрядчика должна подчиняться одному из руководителей генподрядной организации и быть независимой от деятельности производственных подразделений.

5.8.2 СКК генподрядчика должна иметь подразделение в центральном офисе, а также представителей, а при необходимости – отделы, во всех территориальных подразделениях. Генподрядчик закрепляет за каждым объектом одного или нескольких ответственных за осуществление строительного контроля, в зависимости от объемов СМР, а также структуры объекта (наземные сооружения или линейная часть трубопровода).

5.8.3 В структуре СКК генподрядчика должны быть:

- служба (управление, отдел, группа, специалист, в зависимости от объемов выполняемых работ и требований ПСД) контроля качества СМР, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков;

- служба (управление, отдел, группа, специалист) геодезического контроля;

- служба (управление, отдел, группа, специалист) анализа уровня качества.

5.8.4 Руководитель СКК должен быть аттестован по курсу «Строительный контроль (технический надзор)», по промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства и иметь квалификационные удостоверения по видам контролируемых работ согласно РД 03-19-2007 [24], ПБ 03-273-99 [25], ПБ 03-440-02 [26], иметь опыт работы по обеспечению качества в нефтегазовом строительстве не менее 7 лет и соответствовать другим необходимым требованиям в зависимости  от видов выполняемых работ.

5.8.5 Специалисты СКК генподрядчика на объектах должны осуществлять контроль качества строительных работ, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков.

5.8.6 Специалисты по контролю должны быть аттестованы: по промышленной безопасности в соответствии с требованиями РД 03-19-2007 [24], по курсу «Строительный контроль (технический надзор)», иметь квалификационные удостоверения по видам контролируемых работ согласно ПБ 03-273-99 [25], ПБ 03-440-02 [26], опыт работы по обеспечению качества в нефтегазовом строительстве не менее 5 лет, соответствовать другим необходимым требованиям, регламентированным НД и локальным нормативным актам, в зависимости от видов выполняемых работ а также быть оснащенными необходимым контрольно-измерительным оборудованием.

5.8.7  Функции и полномочия СКК должны подтверждаться локальными нормативными актами, регламентирующими:

- систему взаимодействия при проведении контроля качества строительно-монтажных работ между Головным офисом с подведомственными  звеньями, субподрядными организациями,  характеризующие порядок контроля качества СМР по всем применяемым его формам (инспекционный, документарный и т.д.): периодичность, ответственные лица, должностной уровень и т.д.;

- порядок разработки, сроки актуализации, согласования и утверждения допускной и технической документации (ППР и технологических карт), порядок обеспечения указанными документами объектов строительства в соответствии требованиями  ОАО «Газпром»;

- периодичность выполнения основных операций контроля качества СМР;

- периодичность отчетности о выполнении функций СКК перед вышестоящими звеньями системы и заказчиком;

- порядок работы с предписаниями государственных надзорных органов, заказчика, корпоративного контроля (надзора), СРО, авторского надзора;

- порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям;

- ответственность исполнителей Головного офиса (холдинга), дочерних обществ, подрядных организаций в соответствии с условиями договора подряда и конкретных исполнителей (дисциплинарная и материальная) в соответствии с локальными нормативными актами;

- контроль ведения исполнительной документации (общего и специального журналов работ, актов, схем и т.д.);

- порядок взаимодействия участников строительства (холдинга и дочерних обществ) с лабораториями и службами по геодезическому контролю СМР;

- порядок (критерии) оценки качества работы подрядчика;

- права и ответственность уполномоченных представителей СКК участников строительства за остановку производства работ в случае выявления брака и (или)  не соблюдения технологии производства СМР.

5.8.8 Генподрядчик обязан проверять работу (проведением инспекционного контроля), осуществляемую как своими подразделениями по контролю качества (территориальные представительства), так и СКК субподрядчиков (раздел.6.6).

# 6 Виды строительного контроля генерального подрядчика

## 6.1 Входной контроль проектной документации

### 6.1.1 Схема проведения входного контроля документации

Схема 4

| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 дней | Г | З |
| 2. | До 45 дней | Г | Тп, С |
| 2 а. | сроки по договору | Г | С |
| 3. | 3 дня | Г | З |
| 4. | До 5дней | Г | Тп,С |

Входной контроль проектной документации проводится с целью установления ее соответствия требованиям законодательства, НД и выполнимости.

### 6.1.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников:

Процесс 1. Регистрация ПСД заказчиком, направление на рассмотрение генподрядчику (со штампом в производство работ) в течение 10 рабочих дней.

Процесс 2.  Входной контроль ПСД.  Проводится в сроки, определяемые договором подряда (до 45 рабочих дней).

При входном контроле проектной документации генподрядчик проверяет:

- ее комплектность;

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы, геометрические параметры конструкций, изделий и их взаиморасположение;

- наличие согласований и утверждений (в т.ч. разрешение на строительство, документы по землеотводу, заключения экспертизы с учетом СТО Газпром 2-2.1-031-2005 и т.д.);

- наличие и полноту заказных спецификаций на оборудование, материалы и изделия;

- соответствие границ строительной площадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;

- наличие перечня работ и конструкций с указанием параметров, влияющих на безопасность объекта и подлежащих оценке соответствия в процессе строительства;

- наличие предельных значений контролируемых по указанному выше перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них (критерии оценки качества);

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы;

- наличие в составе проектной документации раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» и соответствия этого раздела требованиям «Положения..»  [8], в частности наличия «...описания проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства» и программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях»;

- наличие штампа «В производство работ»;

Процесс 2а. Участие субподрядчика во входном контроле ПСД (сроки по договору).

Процесс 3. Направление ПСД заказчику на исправление по замечаниям. При обнаружении недостатков документация с перечнем замечаний генподрядчика возвращается на доработку с письмом (накладной) заказчику в сроки, определяемые договором подряда.

Процесс 4. Регистрация ПСД, передача на объекты строительства субподрядчикам. Результаты входного контроля проектной документации регистрируются в книге учёта входного контроля проектной документации в соответствии с требованиями Р Газпром 2-2.1-160-2007 [27], Р Газпром 2-2.1-161-2007 [28] и направляются исполнителям (территориальным подразделениям и субподрядчикам).

## 6.2 Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования

### 6.2.1 Схема проведения входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования

Входной контроль МТР осуществляется (ГОСТ 24297-87) с целью недопущения применения при строительстве материалов, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проекта и НТД, в том числе контрафакта, а также техническим требованиям СТО Газпром 2-3.5-046-2006 к прохождению экспертизы технических условий.

Схема 5

Схема входного контроля  конструкций, изделий, материалов и оборудования

| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сроки по договору | Г | П |
| 2. | В соответсвии с локальными нормативными актами | Г | Тп, С |
| 3. | Сроки по договору | Г | Г |
| 4. | В соответствии с ПОС и графиком производства работ. При хранении МТР более 12 месяцев они подлежат повторному входному контролю. | Г | П, Тп ,З, С |
| 5. | В соответсвии с локальными нормативными актами | Г | Тп, С, П |
| 6. | В соответствии с условиями договоров поставки МТР | Г | Тп, С |

### 6.2.2 Описание операций (процессов) контроля, функции и взаимодействия участников.

Процесс №1. Поставка МТР:

- МТР, закупаемые у поставщиков генеральным подрядчиком (субподрядчиками, если это предусмотрено условиями договора подряда) подлежат входному контролю постоянно, по мере  поступления, согласно требованиям НД;

- МТР (в соответствии с договором генерального подряда по разделительной ведомости), поставляемые заказчиком, принимаются генподрядчиком по Актам приемки – передачи, где отражаются выявленные в процессе приемки отклонения от требований НД, и в соответствии с Порядком , и в соответствии с Порядком [34].

Процесс №2. Входной контроль.

При входном контроле проверяют:

- наличие и полноту сопроводительных документов поставщика – производителя (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающих количество и качество поставляемых МТР;

- внешний вид и состояние упаковки, наличие маркировки;

- соответствие фактических показателей поставленных МТР указанным в сопроводительных документах, а также требованиям проекта и НТД;

- соответствие поставщика рекомендациям ОАО «Газпром».

В случаях возникновения сомнений в достоверности показателей, указанных в сопроводительной документации, и качестве МТР, проводятся контрольные измерения и испытания соответствующих показателей качества.

Методы и средства выполнения  контрольных измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, паспортов, сертификатов и (или) технических свидетельств на МТР.

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями, следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническим условиям на контролируемую продукцию.

Результаты входного контроля оформляются актами и записями в журнале входного контроля на бумажных или электронных носителях.

Процесс №3. Согласование.

Согласование на применение МТР, не соответствующих установленным требованиям.

Устранение несоответствия должно быть выполнено одним из следующих способов:

- МТР, не соответствующие установленным требованиям, заменяются поставщиком;

- МТР, не соответствующие установленным требованиям, дорабатываются заводом - изготовителем или в присутствии его представителей;

- МТР, не соответствующие установленным требованиям, могут быть использованы по назначению, согласованному с застройщиком (заказчиком) и проектной организацией с внесением соответствующих изменений в ПСД.

Процесс №4. Складирование и хранение МТР.

Складирование и хранение МТР на объекте строительства. При сроках строительства объекта по ПОС более одного года и сроках хранения материалов на складах генподрядчика более 12-ти месяцев – они подлежат повторному входному контролю в соответствии с требованиями ВСН 012-88 Миннефтегазстрой  [35] и Положения о проведении строительного контроля [20].

Процесс №5. Передача МТР в производство работ на объекте.

Передача МТР в производство работ на объекте.

Процесс №6. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

МТР, по которым выявлено несоответствие установленным требованиям, следует отделить от пригодных и промаркировать. (Организационный порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям описан в разделе 7 регламента). Работы с применением этих МТР запрещены и должны быть приостановлены. Заказчик должен быть извещен в течение одной рабочей смены о приостановке работ и причинах ее возникновения.

Результаты выявления несоответствий и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, а также применения санкций к поставщикам и субподрядчикам в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, вплоть до их замены, а  к непосредственным исполнителям (физическим лицам -  в соответствии с локальными нормативными актами генподрядчика (субподрядчика).

В соответствии с требованиями ОАО «Газпром», если это установлено  условиями договора, генподрядчик организовывает контроль качества МТР (поставляемых им по разделительной ведомости) на заводе-изготовителе.

## 6.3 Операционный контроль

### 6.3.1 Схема проведения операционного контроля

Операционный контроль осуществляется постоянно с целью своевременного обеспечения соответствия строительных процессов и производственных операций установленным требованиям, а также выявления причин возникновения отклонений и своевременного принятия мер по их устранению и предупреждению.

Схема 6

Схема проведения операционного контроля

| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | До 30 дней | Г | Тп, С, З |
| 2. | постоянно | Г | Тп, С, З |
| 3. | постоянно | Г | Тп, С, З |
| 4. | постоянно | Г | Тп, С, З |
| 5. | 1 смена | Г | Тп, С, З |

### 6.3.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий участников.

Процесс 1. Разработка технической документации (ППР, технологические карты).

Разработка технической документации с учетом требований выполнения операционного контроля , содержащей сведения о контролируемых параметрах технологического процесса и операциях контроля, размещении мест контроля, исполнителях, объемах и содержании операций контроля, методиках, инструментарии и схемах измерения, правилах документирования результатов контроля.  Технологические карты (схемы), разрабатываемые в составе ППР, являются  основными  рабочими документами для выполнения операционного контроля качества.

Процесс 2. Проведение операционного контроля.

При операционном контроле работ проверяется:

- соответствие последовательности, состава и режимов выполняемых технологических операций и применяемых материалов, изделий и оборудования технологической и действующей нормативной документации (технологические карты, ППР), распространяющейся на данные технологические операции;

- своевременное выявление дефектов;

- своевременное уведомление (в необходимых случаях, определенных договором) заказчика в течение одного рабочего дня об обнаружении дефектов;

- выполнение в установленные сроки мероприятий по устранению зафиксированных в журналах работ, выявленных контролирующими органами и службами дефектов, недостатков и несоответствий и их документальное оформление;

- своевременное и правильное оформление исполнительной документации.

Процесс 3. Исправление дефектов.

Продукция, не соответствующая установленным требованиям, дорабатывается в соответствии с ПСД и НД и может быть применена после обязательного согласования с заказчиком с приемкой по акту.

Результаты контроля по выявлению несоответствий и процедуры их устранения должны быть документированы в сроки, установленные НД, для анализа причин и разработки мер по их устранению и предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с договорами вплоть до их замены, а к исполнителям (физическим лицам) - в соответствии с локальными нормативными актами.

Процесс 4. Ведение исполнительной документации (акты промежуточной приемки, акты ф.2,3, комплектация исполнительной документации для сдачи объекта и т.д.).

Результаты операционного контроля ежесменно фиксируются в общем (специальных) журналах работ, раздел 3, отражаются в соответствующих актах и заключениях, которые впоследствии входят в состав исполнительной документации для передачи в эксплуатацию законченных строительством объектов, в том числе на электронных носителях и являются исходным материалом для мониторинга выполнения субподрядчиками обязательств по договору (Р Газпром 2-2.1-160-2007 [27], Р Газпром 2-2.1-161-2007 [28], РД-11-05-2007[29], РД-11-02-2006[30]).

Процесс 5. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Продукцию строительного производства, по которой в ходе операционного контроля выявлено несоответствие установленным требованиям, следует промаркировать и отделить. (Организационный порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям, описан в разделе 7). Дальнейшие работы с применением этой строительной продукции  запрещены до устранения причин, приведших к ее несоответствию. Заказчик должен быть извещен в течение одной рабочей смены о приостановке работ и причинах возникновения несоответствий.

## 6.4 Лабораторный контроль

6.4.1 Лабораторный контроль выполняется с целью подтверждения соответствия прочностных и физико-химических  свойств применяемых материалов, изделий, конструкций и результатов строительных процессов установленным требованиями (ПСД, НД, в том числе  стандартов ОАО «Газпром») путем проведения  комплекса измерений, испытаний и исследований.

6.4.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий участников:

- лабораторный контроль осуществляется лабораториями, аттестованными и аккредитованными  в установленном порядке в соответствии с  требованиями законодательства, НД и ОАО «Газпром»).

- лабораторный контроль осуществляется генподрядчиком, как собственными лабораториями, так и привлеченными по договору, с соблюдением требований п.6.4.1.

- при привлечении аккредитованных лабораторий для выполнения контроля и испытаний, до начала работ следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний требованиям, установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

## 6.5 Геодезический контроль

6.5.1 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий участников.

Геодезический контроль проводится генподрядчиком, как собственными силами, так и привлекаемыми на договорной основе юридическими и физическими лицами, с целью подтверждения соответствия геометрических параметров зданий, сооружений, технологических трубопроводов, инженерных сетей строящегося объекта, их планового и высотного положения требованиям рабочей документации,  утвержденной в производство работ:

-при приемке от заказчика  вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

-в процессе ведения операционного и приемочного контроля.

6.5.2 Указанные юридические и физические лица должны соответствовать требованиям п.5.8.4 и п.5.8.6 настоящего регламента и другим требованиям, установленным законодательством ( ГОСТ 51872-2002, СНиП 3.01.03-84 [19] и др.), в том числе иметь свидетельство СРО.

Приемка геодезической разбивочной основы у заказчика оформляется соответствующим актом приемки.

## 6.6 Инспекционный контроль (инспекционные проверки)

### 6.6.1 Схема проведения инспекционного контроля (инспекционных проверок)

Схема 7

| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответсвии с локальными нормативными актами | Г СКК | СКК, Тп, С |
| 1 а. | -:- | Г | СКК, Тп, С |
| 2. | До 5 дней | Г | СКК, Тп, С |
| 3. | Не более 1 месяца. | Г | СКК, Тп, С |
| 4. | До 5дней | Г | СКК |

Целью инспекционного контроля (инспекционной проверки) является контроль генподрядчика за деятельностью своих территориальных подразделений собственными силами и субподрядчиков по обеспечению качества выполнения работ и деятельности служб контроля качества. Периодичность инспекционного контроля (инспекционной проверки) определяется локальными нормативными актами генподрядной организации, но не реже одного раза в полугодие. Генподрядчик может проводить внеплановые инспекционные проверки.

### 6.6.2 Описание операций (процессов) контроля, функции и взаимодействия участников.

Процесс 1. Организация комиссии по проведению планового инспекционного контроля (инспекционной проверки).

Комиссия организуется приказом руководства  на основании графика проверок.

Процесс 1а. Организация комиссии по проведению внепланового инспекционного контроля (инспекционной проверки).

Комиссия организуется приказом руководства  на основании жалобы, обращения.

Процесс 2. Проведение инспекционного контроля (инспекционной проверки).

Проведение инспекционного контроля (инспекционной проверки) в соответствии с указанными выше целями, контроль ведения исполнительной документации.

Процесс 3. Устранение выявленных несоответствий.

Устранение выявленных несоответствий нарушений, контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, местного самоуправления, строительного контроля (технического надзора) заказчика, корпоративного контроля (надзора) авторского надзора и СРО, уведомление СКК головной организации, справка об устранении.

Процесс 4. Анализ деятельности СКК, разработка предупреждающих мероприятий.

Анализ деятельности СКК  по выявлению возникших несоответствий, причин их возникновения  и подготовке предложений по предупреждающим действиям.

Выходные данные инспекционных проверок служат входными данными для корректирующих действий в случае выявления отклонений от соответствий, дальнейшего анализа и разработки предупреждающих действий.

## 6.7 Приёмочный контроль

### 6.7.1 Схема проведения приемочного контроля

Схема 8

| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежемесячно и по мере готовности | Г | Тп,С |
| 2. | По нормативам после обнаружения | Г | Тп, С |
| 3. | с 20 по 25 числа ежемесячно | Г | Тп, СКК, С |
| 4. | В течение 7 рабочих дней | Г, Тп, СКК, | Г, Тп, С |
| 5. | Ежемесячно и по мере готовности | Г, Тп | Тп, СКК, С |
| 6. | По мере возникновения | Г | Тп, С |

Приёмочный контроль производится генподрядчиком с целью проверки и оценки качества законченных строительством этапов, объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций. При этом оценивается соответствие требованиям технических регламентов, проектной, технической и нормативно-технической документации – как федерального [32], [33], так и корпоративного уровней (СТО Газпром 2-1.4-234-2008, СТО Газпром 2-3.5-354-2009, СТО Газпром 2-2.2-457-2010, СТО Газпром 2-2.1-249-2008, СТО Газпром 2-2.2-382-2009, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 и др.):

- выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после выполнения последующих работ;

- выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, на которых устранение дефектов, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

### 6.7.2 Описание операций (процессов) контроля,  функций и взаимодействий участников

Процесс 1. Приемка законченных строительством этапов, элементов и объемов работ:

- проверка соответствия выполненных в натуре элементов сооружений (работ) проекту и требованиям нормативных документов;

- проверка соответствия качества применяемых МТР требованиям стандартов и технических условий.

Процесс 2. Устранение выявленных несоответствий (брака).

Устранение выявленных несоответствий (брака) при производстве  СМР. При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, выявленные несоответствия и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, вплоть до их замены, и конкретным исполнителям (физическим лицам) в соответствии с локальными нормативными актами.

В случае, если устранение выявленных дефектов невозможно, либо экономически нецелесообразно, необходимо выполнение мероприятий по разделу 7 настоящего Регламента.

Процесс 3. Контроль ведения  исполнительной документации.

При контроле ведения  исполнительной документации осуществляется:

- проверка наличия, полноты, комплектности и своевременности ведения исполнительной документации;

- анализ и прием исполнительной документации, выполненной, как собственными силами, так и силами субподрядчиков;

- контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) ОАО «Газпром», органов местного самоуправления, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО;

- выборочный контроль достоверности представленных исполнителем работ геодезических исполнительных схем. Контроль сохранности  закрепленных в натуре разбивочных осей и монтажных ориентиров (реперов) до момента завершения приемки этапов, объектов или их частей.

Процесс 4. Устранение выявленных несоответствий.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ выявленные несоответствия и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с условиями договора и законодательством, вплоть до их замены в целом, а также к отдельным исполнителям (физическим лицам) в соответствии с локальными нормативными актами.

Процесс устранения несоответствий исполнительной документации проводится силами субподрядчика и контролируется генподрядчиком.

Процесс 5. Документальное оформление приемки работ.

Процесс оформления приемки работ с подписанием соответствующих актов, в том числе оформление:

- актов освидетельствования скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами) в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации;

-  актов освидетельствования ответственных строительных конструкций;

-  актов испытаний участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов;

- актов (формы КС-2, КС-3) выполненных работ.

Представитель генподрядчика ежемесячно с 20 по 25 число производит анализ и прием исполнительной документации, оформленной  по работам, выполненным в текущем месяце, с внесением в раздел 4  Общего (специального) журнала работ записи следующего содержания: «Работы, выполненные в месяце___ (текущего) года, отраженные в разделе 3 (пункты  №,№ ___) и учтены в форме КС-2 (название подрядчика)». Запись должна быть подтверждена заказчиком. При отсутствии такой записи в Общем (специальном) журнале работ за предыдущий месяц производства работ, приемка объемов работ за отчетный месяц по форме КС-2 запрещена.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

Приёмочный контроль генподрядчика включает в себя контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) ОАО «Газпром», местного самоуправления, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО.

Процесс 6. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям (раздел 7 настоящего регламента).

# 7 Система управления строительной продукцией, не соответствующей установленным требованиям

## 7.1 Схема управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Схема 9

| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В течение рабочей смены | Г, СКК | Г, Тп,С |
| 2. | 5 дней | Г, Тп, С | Г, Тп, С |
| 3. | По решению комиссии до 12 рабочих дней | Г, Тп, | Г, Тп, СКК, С |
| 4. | По решению комиссии до 12 рабочих дней | Г, Тп, | Г, Тп, С |
| 5. | В срок до 3дней | Г, Тп, | Г, Тп, С |

## 7.2 Описание процессов управления.

Процесс 1. Выявление строительной продукции, не соответствующей установленным требованиям (брака).

Брак строительной продукции может быть выявлен представителями государственного строительного надзора, строительного контроля - технического надзора заказчика, корпоративного контроля (надзора), авторского надзора, строительного контроля генподрядчика, СРО, уполномоченными осуществлять контроль за соблюдением  требований, установленных к строительной продукции нормативной, проектной и сопроводительной документацией. Формой регистрации продукции, не соответствующей установленным требованиям, могут быть:

- запись в общем журнале работ субподрядных организаций или журнале авторского надзора;

- запись в Журнале замечаний и предложений;

- акты обследования корпоративного контроля (надзора);

- предписания контролирующих организаций, службы строительного контроля заказчика, генподрядчика, СРО.

Процесс 2. Составление актов выбраковки и дефектных ведомостей с объемами, характером, причинами допущенных несоответствий. Разработка предложений по корректирующим действиям.

Генподрядчиком совместно с субподрядными организациями и представителем заказчика по выявленным несоответствиям комиссионно составляются акты выбраковки  и дефектные ведомости строительной продукции с указанием объемов работ в физическом и денежном выражении. В срок  до 5 дней совместно оценивается ущерб, анализируются и выясняются причины несоответствия продукции. Даются предложения по выполнению корректирующих действий с указанием ответственных лиц и сроками их исполнения.

Процесс 3. Выполнение корректирующих действий.

Устранение несоответствий (брака), по указанию комиссии на проведение корректирующих действий с заменой в случае необходимости материалов, деталей, конструкций:

- генподрядчик, получив указания комиссии, дает поручения субподрядчику на проведение корректирующих действий и контролирует их выполнение;

- в случае, если корректирующими действиями предусматривается замена несоответствующих деталей, конструкций (брака) в силу невозможности или экономической нецелесообразности их исправления, генподрядчик дает указание на утилизацию несоответствующей продукции и контролирует его исполнение.

Процесс 4. Утилизация продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Утилизация продукции, не соответствующей установленным требованиям, проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами.

Процесс 5.  Сдача строительной продукции заказчику после устранения несоответствий.

После устранения брака и создания новой строительной продукции генподрядчик сдает ее заказчику по акту. Все документы по выявленным отклонениям в установленном порядке передаются  в СКК Головной организации для статистического учета и анализа со стороны высшего руководства генподрядчика и заказчика.

# 8 Порядок работы с предписаниями, выданными органом государственного строительного надзора, заказчиком, корпоративного контроля (надзора), авторским надзором, СРО

## 8.1 Схема работы с предписаниями

Схема 10

| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В течение рабочей смены | Г, СКК | Г, Тп,С |
| 2. | В течение рабочей смены | Г, СКК | Г, СКК |
| 3. | В сроки по предписанию | Г, Тп, | Г, Тп, С |
| 4. | В течение рабочей смены | Г, СКК, | Г |
| 5. | Ежемесячно и по мере готовности | Г, Тп, | Г, Тп, С |

## 8.2 Описание операций работы с предписаниями

Процесс 1. Получение и регистрация предписания.

В случае несогласия генподрядчика с составом или фактом выявленного нарушения представитель субподрядчика и представитель генподрядчика имеют право записать в предписание особое мнение или письменно уведомить об этом контролирующую организацию.

Порядок продления срока устранения нарушения по предписанию:

- представитель генподрядчика (начальник Тп или  его заместитель) после согласования с заказчиком направляет в адрес руководителя органа, выдавшего предписание, письмо-запрос с указанием объективных причин и обоснованием установления нового срока устранения нарушения и приложением разработанных мероприятий;

- в случае, если причины переноса срока признаются объективными, не влияют на безопасность и не нарушают технологию строительства, руководитель органа, выдавшего предписание,  согласовывает перенос сроков и письменно уведомляет генподрядчика о принятом решении в срок не более 7-и рабочих дней с момента получения письма генподрядчика о продлении сроков.

Процесс 2. Уведомление заказчика.

Уведомление заказчика о получении предписания контролирующей организации.

Процесс 3. Устранение нарушений.

Устранение выявленных и указанных в предписании нарушений и несоответствий в сроки, указанные в предписании.

Процесс 4. Уведомление органа, выдавшего предписание об устранении нарушений и несоответствий.

Направление документов, подтверждающих факт устранения с приложением, при необходимости, материалов, подтверждающих факт устранения нарушения.

При получении письменного уведомления об устранении нарушения, представитель организации, выдавшей предписание, при необходимости проводит проверку его устранения  и обязан подтвердить факт устранения этого нарушений одним из нижеперечисленных способов:

- направление письма, подтверждающего информацию об устранении нарушений и снятии их с контроля;

- отметка об устранении и снятии с контроля нарушений в предписании (или его копии) с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа;

- отметка на письме с уведомлением об устранении и снятии с контроля нарушений, с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа.

Генподрядчик снимает предписание с контроля только после получения подтверждения факта  устранения нарушений (закрытия предписания).

Процесс 5. Регистрация не устраненных предписаний.

Генподрядчик ежемесячно, в период с 20 по 25 число отчетного месяца предоставляет данные по не устраненным предписаниям заказчику для  сверки реестра предписаний, не снятых с контроля. По результатам сверки заказчик подписывает реестр не устраненных предписаний с указанием даты сверки, и по запросу направляет реестр организации, выдавшей предписание.

Процесс 6. Документальное оформление приемки работ.

Процесс оформления приемки выполненных работ с подписанием соответствующих актов (освидетельствования, промежуточных, скрытых работ, формы КС-2,3 и т.п.) и исполнительной документации.  До устранения брака СМР генподрядчику запрещено представлять заказчику физические объемы работ, отмеченные в предписаниях контролирующей организации,  для оформления  актов по формам КС-2,3.

По запросу контролирующей организации заказчик обязан предоставить информацию о ходе работ, выполненных объемах, поставках материалов, проблемных вопросах.

# 9 Порядок оценки качества работы подрядчиков

## 9.1 Оценка качества работы генподрядчика

9.1.1 Генподрядчик готовит исходные данные и представляет материалы заказчику для определения оценки деятельности в соответствии с «Критериями оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства» по Приложению Б.

Периодичность представления данных для объектов с нормативным сроком строительства по ПОС составляет:

- менее года - в середине строительства;

- год и более - 1 раз в полугодие.

9.1.2 Генподрядчик после окончания строительства готовит исходные данные и представляет по форме Приложения Б для обобщения и заполнения заказчиком Анкеты удовлетворенности потребителя по форме Приложения В.

9.1.3 Заказчик оценивает качество работы генподрядчика на основании материалов, указанных в  п.п.9.1. 1 и 9.1.2, а также результатов технических аудитов. При необходимости заказчик может проверить подлинность документов и их наличие в головном офисе и на объекте строительства.

9.1.4 Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статей 313 и 403 ГК [4], а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

9.1.5 Качество работ оценивается по объекту строительства в рамках договора.

9.1.6 При оценке не учитываются (выставляется максимальный оценочный балл) возникшие по вине заказчика, проектного института (проекта) нарушения, такие, как:

- отсутствие разрешений на право производства работ;

- отсутствие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ»;

- отсутствие положительного заключения экспертизы ПСД;

- отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие общего журнала работ, зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора и т.д.

9.1.7 Оценки, полученные по результатам технического аудита, в обязательном порядке учитываются при оформлении Анкеты удовлетворенности потребителя. В случае работы генподрядчика на нескольких объектах заказчика, оценка в целом выводится как среднее арифметическое значение показателей оценочных баллов.

9.1.8 В случае оценки «неудовлетворительно» заказчик вправе направить претензию генподрядчику либо обратиться в суд в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора.

## 9.2 Оценка качества работы субподрядчиков

9.2.1 Критерии оценки качества работы субподрядчика представлены в Приложение Г к настоящему регламенту и являются обязательным приложением к договору подряда, заключаемому между генподрядчиком и субподрядчиком.

9.2.2 Оценка качества выполняемых субподрядчиками работ производится в соответствии с критериями оценки по балльной системе. Качество выполняемых Субподрядчиком работ за отчетный период, оцениваемое не реже 1 раза в месяц,  признается «удовлетворительным» или «неудовлетворительным»  в зависимости от полученной суммы оценочных баллов.

9.2.2.1 Качество выполняемых субподрядчиком работ оценивается «удовлетворительно» в случае, когда минимальная сумма начисленных оценочных баллов за отчетный период составляет:

- при строительстве объектов линейной части трубопроводов 20 оценочных баллов и менее;

- при строительстве объектов наземных сооружений, в том числе компрессорных станций и т.д., 30 оценочных  баллов и менее.

9.2.2.2 Качество выполняемых субподрядчиком работ оценивается «неудовлетворительно» в случае, когда минимально сумма начисленных оценочных баллов за отчетный период составляет:

- при строительстве объектов линейной части - более 20 баллов;

- при строительстве объектов наземных сооружений, в том числе компрессорных станций и т.д., - более 30 баллов.

В случае оценки «неудовлетворительно» генподрядчик вправе направить претензию субподрядчику, либо обратиться в суд в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора. Генподрядчик в обязательном порядке информирует заказчика о результатах произведенной оценки.

9.2.3 Качество работ оценивается по каждому объекту. В случае, если линейный объект разбит на несколько участков, оценка качества работы субподрядчика  (Приложение Г) производится для каждого участка линейного объекта, а в целом по объекту определяется как среднеарифметическое значение результатов по отдельным участкам.

9.2.4 Отклонения от требуемого качества работ субподрядчика оценивается ежемесячно, если другое не предусмотрено договором.

9.2.5 Оценка отклонений от качества работ производится заказчиком, представителями контролирующих организаций и генподрядчиком на основании документально зафиксированных результатов проверок объектов. Результатом проверки является письменный документ с отраженными в нем нарушениями (акт, предписание, акт обследования, акт проверки).

9.2.6 Нарушения, выявленные в результате проверок, подлежат оценке в сроки, установленные п.9.2.4:

- за нарушения, связанные с заменой (фальсификация) радиографических снимков (предоставление радиографических пленок по иному сварному стыку, нежели стык, подвергаемый проверке), начисляется 20 баллов;

- за нарушения связанные с заменой (фальсификация) геодезических схем, начисляется 20 баллов;

-  за превышение показателя качества сварки (показателя брака) кольцевых соединений за отчетный период, по сравнению с указанным в Рекомендациях ОАО «Газпром» [31], начисляется 2 балла;

- Показатель качества сварки (показатель брака) кольцевых соединений газопроводов определяют по формуле:

N = (n рем. / 6 + n выр.)/ n кон. х 100%,

где:	N – показатель Качества сварки (показатель брака), %;

n рем.	– количество ремонтных стыков;

n выр.	– количество вырезанных стыков;

n кон. –  количество проконтролированных стыков.

На основе сведений о количестве сваренных, отремонтированных и вырезанных стыков, содержащихся в Журнале сварки сварных соединений, рассчитывается показатель качества сварки за период с первого по последнее число отчетного месяца [31].

- за каждое нарушение, не устраненное в установленный срок:

после первого месяца просрочки начисляется 2 балла,

после второго - 6 баллов,

после третьего - 20 баллов.

- за каждое нарушение технологии выполнения работ начисляется 2 балла.

- за несвоевременное оформление исполнительной документации, оформление исполнительной документации с нарушением требований нормативных документов начисляется 1 балл за каждое нарушение.

9.2.7 Нарушения, возникшие по вине генподрядчика, при подсчете оценочных баллов субподрядчика не учитываются.

Генподрядчик проводит оценку качества работы субподрядчиков аналогично проведению собственной оценки, в соответствии с требованиями п. 9.1.1. – 9.1.8. и оценку удовлетворенности работой субподрядчиков в соответствии с требованиями п. 9.3.

## 9.3 Оценка удовлетворенности заказчика работой подрядчиков

9.3.1 Генподрядчик обеспечивает планирование и проведение постоянного повышения качества СМР в целях более полного удовлетворения текущих и будущих потребностей потребителя (заказчика).

9.3.2 Для отслеживания динамики удовлетворенности потребителя (заказчика) генподрядчиком проводится регулярный анализ оценки соответствия выполненных договоров требованиям и ожиданиям заказчика. На удовлетворенность потребителя (заказчика) оказывает влияние:

- качество  выполнения работ;

- сроки реализации по договору;

- организация строительного производства;

- результаты аудита второй (заказчика) и третьей стороны (независимый);

-  результаты комплексных проверок СРО;

- отзывы и предложения непосредственных потребителей (эксплуатации);

- качество обратной связи при решении совместных проблем;

- качество и своевременность выполнения гарантийных  и пост- гарантийных работ;

- результаты внутритрубной диагностики

- обеспечение экологической безопасности и предупреждение прямого и косвенного вредного влияния результатов строительной деятельности на окружающую среду. Приложение В (таблица В1; В2).

9.3.3 Входом в процесс оценки удовлетворенности является информация от потребителя. Мониторинг удовлетворенности потребителей основывается на объективных данных и включает экспертную оценку следующих показателей:

- технический уровень;

- качество поставляемой продукции и оказываемых услуг;

- претензии, возвраты продукции потребителями и рекламации заказчиков;

- своевременность оказания услуг и поставок продукции;

- качество технического обслуживания;

- обратная связь с заказчиком по вопросам договора  (выполнение требований договора, цена, условия оплаты, услуги), качество и оперативность гарантийного ремонта;

- отзывы и предложения заказчиков и непосредственных потребителей продукции, услуг;

- результаты аудита второй (заказчика) и третьей сторонами;

- результаты комплексных проверок СРО;

- аналитические обзоры по состоянию рынков сбыта и их потенциальных потребителей;

- результаты мониторинга окружающей среды на объектах строительства и временного проживания строителей.

Мониторинг удовлетворенности заказчика проводится по определенным критериям для выяснения восприятия деятельности организации. (Приложение Г «Анкета удовлетворенности потребителя»).

9.3.4 Сбор информации осуществляется следующим образом:

- сбор и систематизация претензий (рекламаций) по заказу;

- сбор и систематизация данных о состоянии рынка строительства (объемы, цены, новые технологии производства работ и материалов);

- сбор и анализ отзывов потребителей.

Данные опросов генподрядчика являются основой для проведения аналитической оценки информации.

9.3.5 Документирование и представление результатов анализа (выход процесса) производится по результатам года и по завершению выполнения договора.

9.3.6 На основании результатов анализа удовлетворенности заказчика, определяются приоритеты для улучшения деятельности организации в области контроля качества.  Генподрядчик определяет среднюю оценку удовлетворенности заказчиков по результатам опроса всех организаций, с которыми он работал в течение отчетного периода по каждому договору.

9.3.7 Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компаний группы ОАО «Газпром» с указанной организацией, определяется по критериям Приложения Г.

9.3.8 В случае, если генподрядчик одновременно выполнял работы по нескольким договорам у одного заказчика,  расчет удовлетворенности заказчика производится как среднеарифметическое результатов оценки по указанным договорам.

9.3.9 Генподрядчик обязан предъявлять Общее заключение заказчика о его работе, с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества с компаниями Группы ОАО «Газпром» в документации, при участии в торгах.

# Приложение А Матрица ответственности участников строитеьства

Матрица ответственности участников строительства

|  | Процессы строительства | Участники строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Генподрядчик | Субподрядчик | Проектировщик | Эксплуатирующая организация | СРО | Орган корпоративного контроля, надзора | Органы государственного строительного надзора |
| 1 | Выдача задания на проектирование, заключение договора | о |  |  | у | у |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД | и |  |  | о | у |  |  |  |
| 3 | Проведение ведомственной экспертизы ПСД | о |  |  | и |  |  |  |  |
| 4 | Проведение экспертизы ПСД в ФГУ «Главгосэкспертиза», получение заключения | о |  |  | и |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка комплекта разрешительной документации для получения Разрешения на строительства, выдаваемое Минрегионразвитием РФ | о |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Получение разрешения на строительство | о |  |  |  |  |  | и | и |
| 7 | Выдача сводных заказных спецификаций на оборудование, организация поставки | о | у | у | у |  |  |  |  |
| 8 | Проведение конкурсных процедур по определению Генподрядчика (Подрядчика) на выполнение СМР | о | у | у |  |  |  |  |  |
| 9 | Предквалификация и заключение договора на строительство | о | у | у | у |  | у | у |  |
| 10 | Получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства | о |  |  |  |  |  |  | у |
| 11 | Обеспечение строительства нормативной и проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной «В производство работ» в установленном порядке | о | и | и | у |  |  | и |  |
| 12 | Обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы | о | у | у |  |  |  |  |  |
| 13 | Контроль СРО (плановый, внеплановый) | и | у | у |  |  | о | и | и |
| 14 | Ведение авторского надзора лицом, осуществившим подготовку проектной документации, за строительством объекта по договору с застройщиком (заказчиком), в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством Внесение согласованных изменений в проектно-сметную документацию в связи с необходимостью учета технологических возможностей подрядчика, в т.ч. разработка дополнительных проектных решений в связи с необходимостью обеспечения производства | у | у | у | о |  |  | и | и |
| 15 | Извещение о начале любых работ на строительной площадке органа государственного строительного надзора, которому подконтролен данный объект | о | у | у | и |  |  | и | и |
| 16 | Обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика) | о | и | и |  |  |  | у |  |
| 17 | Обеспечение строительного контроля подрядчика | и | о | у |  |  |  | у |  |
| 18 | Выполнение СМР | у | о | о | у |  |  | у |  |
| 18.1 | Организация входного (выходного) контроля | у | о | у |  |  |  | у |  |
| 18.2 | Разработка и применение организационно-технологической документации (приказы, распоряжения, положения, регламенты, ППР, операционно-технологические карты и т.п.) | у | о | о |  |  |  | у |  |
| 18.3 | Своевременное оформление исполнительной документации | у | о | о | у |  |  | у |  |
| 18.4 | Обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения |  | о | о |  |  |  | у |  |
| 19 | Организация надзора (контроля) государственными и уполномоченными государством органами | у | у | у | и | и | о | у | о |
| 20 | Испытание и комплексное опробование оборудования и инженерных систем | у | у | у |  | и |  | у |  |
| 21 | Проведение предприемочной проверки рабочей комиссией, возглавляемой заказчиком | о | у | у | у | у |  | у |  |
| 22 | Приемка заказчиком законченного строительством объекта строительства | о | у | у | у | у |  | у |  |
| 23 | Предъявление законченного строительством объекта строительства органам государственного строительного надзора и экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности) | о | у | у | у | и |  | у | у |
| 24 | Комплектование и передача эксплуатационной документации. | о | у |  |  | у |  | и |  |
| 25 | Предъявление законченного строительством объекта строительства уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию | о | у | у |  | и |  | и |  |

О – ответственный, У- участник, И- информируется

# Приложение Б Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства

Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства

| Критерий/ № п./п. | Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации) | Соответствует | Частично соответствует | Не соответствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический аудит, проводимый в головном офисе подрядной организации |
| 1. Наличие у подрядных организаций основных разрешительных документов на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на объектах |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Проверяется наличие: заключения об организационно-технической готовности организации, оформленное в установленном порядке; свидетельства СРО; лицензии на виды деятельности (при необходимости); разрешение на начало производства работ, выданное ООО «Газпром газнадзор». |  |  |  | При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей» и отстраняется от производства работ |
|  | Допуск к дальнейшей оценке качества | К 1 = (допуск/отстранение) |
| 2. Наличие у подрядных организаций дополнительных разрешительных документов |
|  | Проверяется наличие: |  |  |  |  |
| 2.1. | инженерно-технических работников с профессиональным образованием соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ; | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | наличие системы повышения квалификации; инженерно – технических работников ( не реже чем один раз в пять лет); | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | наличие актуализированных НД , в том числе на объекте строительства | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 2 = _______ |  |  |  |
| 3. Наличие в организации специализированной организационной структуры (СКК) для организации и проведения контроля качества выполняемых СМР, количество фактически работающих специалистов. |
| 3.1. | Проверяется (оценивается) наличие и обеспечение в организационной структуре подрядчика (субподрядных организаций) специализированной структуры по контролю качества (СКК) выполняемых работ (например, отдел контроля качества), в том числе количество специалистов СКК, обязанных приказом постоянно находится на месте проведения работ и фактическое их нахождение на объекте в момент проверки. | 1 | 0,5 | 0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 3 = _______ |  |
| 4. Наличие и нормативное обеспечение систем контроля качества |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и выполнение, состав и сроки действия нормативных документов по контролю и управлению качеством: |  |  |  |  |
| 4.1. | Документ (Приказы) подрядчика и его субподрядных организаций об организации системы контроля качества и организации контроля качества выполнения работ; | 0,2 | 0.1 | 0,0 |  |
| 4.2. | Руководство по качеству; | 0,2 | 0.1 | 0,0 |  |
| 4.3. | Положение о контроле качества СМР; | 0,2 | 0.1 | 0,0 |  |
| 4.4. | Приказ о назначении ответственного по контролю качества СМР на объекте; | 0,2 | 0,1 | 0.0 |  |
| 4.5. | Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 2001 и др. одобренных ОАО «Газпром» систем добровольной сертификации. | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 4 = _______ |  |
| 5. Активность функционирования внутренней системы контроля качества генподрядных и подрядных строительных организаций |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и выполнение: |  |  |  |  |
| 5.1. | Положения о системе контроля качества, определяющей цели, задачи и функции, организационно структуру, порядок взаимодействия, ответственность и т.п. | 0,12 | 0,06 | 0,0 |  |
| 5.2. | Приказов (распоряжений) о назначении ответственных лиц по контролю качества, о закреплении конкретных работников по объектам (участкам) работ; | 0,12 | 0,06 | 0,0 |  |
| 5.3. | Схемы организации строительства и взаимодействия между участниками строительства, включая государственные и корпоративные надзорные органы; | 0,12 | 0,06 | 0,0 |  |
| 5.4. | Положения по проверке привлекаемых на подряд организаций (если организация привлекает к работам сторонние организации) на наличие необходимых для работ допусков, разрешений, заключений (в т.ч. и по ОТГ), лицензий и т.п.; | 0,14 | 0,07 | 0,0 |  |
| 5.5. | Руководства по качеству субподрядчика; | 0,16 | 0,08 | 0,0 |  |
| 5.6. | Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 2001 и др., одобренных ОАО «Газпром» систем добровольной сертификации у субподрядчика; | 0,14 | 0,07 | 0,0 |  |
| 5.7. | Документов, подтверждающих квалификацию работника, осуществляющего контроль качества работ в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99[25], ПБ 03-440-02 [26], РД 03-19-2007 [24] (заверенные копии протоколов и удостоверений по НАКС, неразрушающим видам контроля - ВИК, РК, УЗК, общестроительным и специальным работам, таким, как сооружение средств ЭХЗ, систем АиТМ, линий ВЛЭП, ВОЛС, проверке знаний по вопросам промышленной, экологической и электробезопасности); | 0,1 | 0,5 | 0,0 |  |
| 5.8. | Осуществления учёта и контроля за предписаниями (выявленными нарушениями), выданными специалистами строительного контроля (технического надзора) заказчика (наличие копий предписаний, журналов учёта предписаний, их ведение ответственными лицами, периодические конъюнктурные отчёты, контроль устранения выявленных нарушений с оформлением официального ответа-уведомления и т.п.), выданных ООО «Газпром газнадзор», актов обследования и приостановки работ, а также выявленных случаев поставки контрафактной продукции. | 0,1 | 0,5 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 5 = _______ |  |
| Технический аудит, проводимый на объекте строительства |
| 1. Наличие и правильность оформления технической и разрешительной документации |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и правильность оформления, а также исполнение требований следующих документов: |  |  |  |  |
| 1.1. | Свидетельств СРО у субподрядчиков; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 1.2. | Разрешение на право производства работ (от заказчика); | 0,15 | 0,075 | 0,0 |  |
| 1.3. | Наличие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ» (от заказчика); | 0,15 | 0,075 | 0,0 |  |
| 1.4. | Заключений экспертизы промышленной безопасности проектной документации (от заказчика); | 0,05 | 0,025 | 0,0 |  |
| 1.5. | Проектов производства работ (ППР) и технологических карт по видам работ; | 0,,10 | 0,05 | 0,0 |  |
| 1.6. | Заключения об организационно-технической готовности организации ООО «Газпром газнадзор»; | 0,15 | 0,075 | 0,0 |  |
| 1.7. | Разрешение на начало работ ООО «Газпром газнадзор»; | 0,15 | 0,075 | 0,0 |  |
| 1.8. | Лицензии на виды деятельности (при необходимости). | 0,05 | 0,025 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 6 = _______ |  |
| 2. Техническая оснащенность подрядчика (субподрядных организаций) |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и исправность оборудования, машин и механизмов необходимых для выполнения работ: |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие и исправность общестроительного и специализированного оборудования, машин и механизмов, предусмотренных проектом производства работ; | 0,3 | 0,15 | 0.0 |  |
| 2.2. | Наличие технологического и вспомогательного оборудования, инструментов и приспособлений; | 0,2. | 0,1 | 0.0 |  |
| 2.3. | Наличие мобильных средств производственного и бытового назначения (передвижные мастерские, водовозы, заправщики и т.д.). | 0,2 | 0,1 | 0.0 |  |
| 2.4. | Сертифицированных сварочных материалов, технологий, сварочного оборудования. | 0,3 | 0,15 | 0.0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 7 = _______ |
| 3. Организация производственного контроля (операционного, входного, приемочного и т.д.) |
|  | Проверяется (оценивается) наличие, документальное оформление и фактическое выполнение: |  |  |  |  |
| 3.1. | Схем операционного и входного контроля ПСД у подрядчика (субподрядных организаций); | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.2. | Порядка организации проверки по проведению операционного контроля качества общестроительных и специальных СМР на соответствие требованиям проекта, нормативно-технической документации, соблюдения установленных в ППР и технологических картах технологий ведения производства работ; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.3. | Порядка организации и проведения приемочного контроля по завершению отдельных видов работ и ответственных конструкций; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.4. | Полноты и соответствия требованиям проектной документации ведущей исполнительной документации на выполняемые общестроительные работы (журналы, исполнительные схемы, геодезическая съемка, лабораторные заключения и т.д.); | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.5. | У подрядной организации (субподрядных организаций) планов корректирующих мероприятий (порядка действий) при выявлении несоответствий и отклонений от требований проектной документации; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.6. | Организации геодезического обеспечения общестроительных СМР и геодезического контроля на каждом этапе строительства (поверка приборов); | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.7. | Организации инспекционного контроля за работой линейных инженерно-технических работников генподрядчика и субподрядных организаций; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.8. | Проведения проверок по организации входного контроля поступающих на объекты строительства материалов и оборудования, изделий; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 3.9. | Организации контроля по устранению замечаний по качеству ведения СМР подрядными организациями. | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 8 = _______ |
| 4. Соответствие квалификации персонала установленным требованиям |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и исполнение у подрядчика (субподрядных организаций): |  |  |  |  |
| 4.1. | Системы аттестации работников по промышленной безопасности; | 0,25 | 0,125 | 0,0 |  |
| 4.2. | Системы обучения и повышения квалификации ИТР и рабочих основных строительных специальностей; | 0,25 | 0,125 | 0,0 |  |
| 4.3. | Аттестации у ИТР и специалистов; выполняющих специализированные виды работ; | 0,25 | 0,125 | 0,0 |  |
| 4.4. | Необходимых допусков к производству работ и удостоверений у рабочих основных строительных специальностей | 0,25 | 0,125 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 9 = _______ |
| 5. Наличие комплексной информационной системы управления работами |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и фактическое состояние у подрядчика (субподрядных организаций): |  |  |  |  |
| 5.1. | Структуры и технической оснащенности системы оперативно-диспетчерского управления работами; | 0,25 | 01,25 | 0.0 |  |
| 5.2. | Системы организации и проведения совещаний по анализу хода выполнения работ; | 0,25 | 0,125 | 0.0 |  |
| 5.3. | Порядка предоставления заказчику отчетных материалов по ходу выполнения проекта. | 0,25 | 0,125 | 0.0 |  |
| 5.4. | Структуры и технической оснащенности системы производственного контроля. | 0,25 | 0,125 | 0.0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 10 = _______ |
| 6. Наличие и эффективность функционирования системы материально-технического обеспечения строительных работ |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций): |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие договоров на поставку материалов и оборудования; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 6.2. | Подготовленность подъездных дорог, причалов, наличие аэродрома; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 6.3. | Подготовленность складов к приему МТР; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 6.4. | Наличие материально-технической базы для ремонта строительной техники; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 6.5. | Наличие актов освидетельствования существующих дорог общего пользования, используемых при строительстве согласно транспортной схеме предусмотренных ПОС; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 6.6. | Наличие разработанных мероприятий по подготовке к работам в летний и зимний периоды и реализация этих мероприятий; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 6.7. | Ведение журналов входного контроля материалов и оборудования; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 6.8. | Случаи поставки контрафактных МТР. | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 11 = _______ |
| 7. Наличие систем технического и бытового обслуживания |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций): |  |  |  |  |
| 7.1. | Порядок организации условий труда (включая вахтовый способ); | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 7.2. | Порядок организации системы охраны труда; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 7.3. | Наличие и состояние системы бытового обеспечения персонала (структура и качество); | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 7.4. | Нарушения правил охраны труда и техники безопасности; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 7.5. | Количество аварий, инцидентов и несчастных случаев. | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 12 = _______ |
| 8. Наличие средств лабораторного контроля |
|  | Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций): |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие собственных аккредитованных и аттестованных лабораторий, для осуществления контроля и испытаний по видам выполняемых работ, в соответствии с областью их аккредитации; | 0,3 | 0,15 | 0,0 |  |
| 8.2. | Наличие договоров о проведении лабораторного контроля при отсутствии лабораторий; | 0,3 | 0,15 | 0,0 |  |
| 8.3. | Наличие и правильность ведения актов лабораторных испытаний; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 8.4. | Наличие системы контроля за соблюдением установленных сроков поверки лабораторного оборудования. | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 13 = _______ |
| 9. Количество предписаний, выданных инспекторами организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, корпоративного контроля, государственных надзорных органов, случаев приостановок работ и использования контрафактной продукции. |
|  | Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций): |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество предписаний, не закрытых в установленный срок; | 0,16 | 0,08 | 0,0 |  |
| 9.2. | Количество приостановок работ; | 0,16 | 0,08 | 0,0 |  |
| 9.3. | Количество случаев необоснованного применения ручной дуговой сварки покрытыми электродами; | 0,16 | 0,08 | 0,0 |  |
| 9.4. | Количество случаев использования контрафактной продукции (при условии обеспечения самостоятельной закупки и поставки); | 0,16 | 0,08 | 0,0 |  |
| 9.5. | Количество предписаний на единицу стоимости выполненных СМР объекта строительства; | 0,16 | 0,08 | 0,0 |  |
| 9.6. | Количество (процент) повторяющихся предписаний. | 0,16 | 0,08 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 14 = _______ |
| 10. Количество нарушений природоохранных требований |
|  | Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций) |  |  |  |  |
| 10.1. | Нарушения правил выполнения работ в природоохранной зоне; | 0,5 | 0,25 | 0,0 |  |
| 10.2. | Нарушения природоохранных требований (законодательства). | 0,5 | 0,25 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 15 = _______ |
| 11. Дефекты и отступления от проектной документации |
|  | Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций): |  |  |  |  |
| 11.1 | Количество ремонтных и бракованных стыков (в месяц) от общего числа сваренных; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 11.2 | Дефекты изоляции стыков; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 11.3 | Дефекты укладки и обратной засыпки; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 11.4 | Выявленные дефекты по результатам испытаний; | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| 11.5 | Количество гарантийных обязательств (недоделок) на момент ввода в эксплуатацию; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 11.6 | Нарушения технологии (сварки, изоляции, укладки), приведшие к необходимости переделки работ. | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 16 = _______ |
| 12. Соответствие радиографических снимков |
|  | Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций) |  |  |  |  |
| 12.1. | Подлинность радиографических снимков; | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |
| 12.2. | Соответствие радиографических снимков проверяемым стыкам; | 0,3 | 0,15 | 0,0 |  |
| 12.3. | Факты фальсификации снимков стыков. | 0,3 | 0,15 | 0,0 |  |
|  | Сумма ИТОГО по критерию: | К 17 = _______ |
|  | ВСЕГО баллов по критериям (К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12+К13+К14+К15+К16+К17=∑К2+К17) |

Примечание: Для определения уровня качества строительной деятельности подрядных организаций необходимо сравнить критерий, полученный как среднеарифметическое отдельных критериев по формуле: ∑К2+К17/16,  (равный частному от деления  суммы баллов по всем критериям на их число), с принятыми ОАО «Газпром» нормативными уровнями.

При значении критерия   меньше 0,8 - уровень качества не соответствует требованиям ОАО «Газпром»;

- в интервале  0,8 – 0,99 - уровень качества частично соответствует требованиям ОАО «Газпром»;

- равном  1 -  уровень качества соответствует требованиям ОАО «Газпром».

Приложение В Анкета удовлетворе

Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ,

по экологическим показателям деятельности

Таблица В 1

| 1. .. Общие требования к экологическому контролю |
| --- |
|  | Проверяется (оценивается): | Соответствует | Частично соответствует | Не соответствует | Примечание |
| 1.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений на негативное воздействие на окружающую среду: - решений о предоставлении водных объектов в пользование; - разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; - проекта образования и лимитов на размещение отходов. | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Наличие экологической службы или назначенных приказами (распоряжениями) организации лиц, ответственных за охрану окружающей среды или наличие назначенных приказами (распоряжениями) организации ответственных за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Наличие и ведение производственного экологического контроля и мониторинга; | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 1.4 | Наличие и ведение первичной документации по негативному воздействию на окружающую среду. | 0,1 | 0,05 | 0,0 |  |
| 1.5 | Наличие отчетности (в т.ч. Государственной статистической отчетности в случае необходимости) по вопросам охраны окружающей среды. | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Своевременность и полнота внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Сумма ИТОГО по критерию 1,0 |

Таблица В 2

| 2. Производственный экологический мониторинг |
| --- |
| № п/п | Экологические требования и показатели деятельности подрядных организаций | Число замечаний по соблюдению экологических требований и показателей в период строительства от: | Оценка природоохранной деятельности подрядчиков |
|  |  | строительного контроля | инспекционного (государственного, корпоративного) контроля | Общее число замечаний (Ni) | Не устраненных в срок (ni) | Частота замечаний: |
|  |  | заказчика (технического надзора) | СКК генподрядчика | СКК субподрядчика | Авторско-го надзора |  |  |  | общая (Ni¦T*) | не устраненных в срок (ni¦T*) |
| 1 | Соответствие выполнения строительно-монтажных работ и технологий проектным решениям, требованиям нормативных документов, полноту и качество исполнительной документации по экологическим требованиям при проведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 подготовительных и земляных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 сооружения переходов через естественные и искусственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 преграды (в том числе при строительстве ВЛЭП); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 строительства временных проездов и сооружений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 общестроительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Соблюдение проектных решений в части охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление учета воздействия на окружающую среду, в том числе - уровень физического воздействия (звуковое давление и вибрационные нагрузки - своевременность и полнота внесения платы за негативное воздействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение природоохранных решений и мероприятий, принятых в проектной, рабочей и нормативной документации, в том числе в части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 выполнения противоэрозионных мероприятий и технической рекультивации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 рационального использования природо- и ресурсосберегающих технологий ведения работ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 рационального использования материальных ресурсов, снижения объемов отходов с последующей утилизацией и обезвреживанием, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 использования строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, и машин, обеспечивающих минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 применения экологически «чистого» вида топлива – природного газа, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 заправки строительных машин топливом и смазочными материалами только закрытым способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 недопущения слива ГСМ на строительных площадках, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 базирования техники на специально отведенных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 других требований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Загрязнение грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Загрязнение поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Загрязнение атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Загрязнение почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Нарушения в области обращения с объектами растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Соблюдение границ отведенных под строительство земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Своевременный сбор строительного мусора, отходов изоляционных покрытий и других материалов, в том числе: оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Сбор и хранение отходов на специально оборудованных площадках и в контейнерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Своевременная и правильная утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Примечания:

1) Коб = ∑(Ni|T*), где i= 1 – 14 (исключая критерии, по которым данный подрядчик не оценивается).

Кнс  =  ∑(ni|T*), где i= 1 – 14 (исключая критерии, по которым данный подрядчик не оценивается).

Здесь: (Коб) – общая оценка частоты замечаний к соблюдению экологических требований;

(Кнс) -  оценка частоты не устраненных в срок замечаний к соблюдению экологических требований;

*Т – продолжительность строительства (дней) на день оценки.

2) При Т более 365 дн.: если N|T = 0 – 0,15, то уровень (Коб) соответствует требованиям ОАО «Газпром» > 0,8   до 1,0

если N|T  более 0,15, то уровень (Коб) не соответствует требованиям ОАО «Газпром» < 0,8;

при Т = 365 или менее:  если N|T = 0 – 0,1, (Коб) соответствует требованиям ОАО «Газпром» > 0,8   до 1,0,

если N|T = более 0,1, (Коб) не соответствует требованиям ОАО «Газпром» < 0,8.

3) Если данный подрядчик принимал участие в строительстве ряда объектов, он оценивается по всем объектам, а окончательная оценка соответствия выставляется по большинству одинаковых оценок («соответствует» или «не соответствует»). Если число тех и других оценок одинаково, выставляется оценка «соответствует».

4) Сумма итогов  по таблицам (В1 и В2)/2

5) Оценка экологической деятельности подрядчика по числу не устраненных в срок замечаний осуществляется аналогично и является второй равноправной оценкой соответствия при составлении «Анкеты удовлетворенности потребителя», Приложение Г, пункт А5.

# Приложение Г Анкета удовлетворенности потребителя

Анкета удовлетворенности потребителя

Потребитель/Заказчик ___________________________________________________________

(наименование организации)

Выполнение работ по договору № (Генподрядчик) ___________________________________________

(наименование организации и объекта по титулу)

Дата заполнения анкеты «__»_______________20___ год

Оцените Вашу удовлетворенность работой нашей организацией по шкале от «1.0» до «0» баллов,

Где	«1.0» - соответствует; «0.5» - частично соответствует; «0» -не соответствует.

| Наименование показателей удовлетворенности | Соответствует | Частично соответствует | Не соответствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А.Технический уровень качества выполненных работ: |  |  |  |  |
| 1. сроки выполнения работ; |  |  |  |  |
| 2. качество СМР; |  |  |  |  |
| 3. стоимость работ; |  |  |  |  |
| 4. организация строительного производства (экспертно); |  |  |  |  |
| 5. соблюдение природоохранных требований; |  |  |  |  |
| 6. качество выполнения (соблюдение) гарантийных работ и сроков, в соответствии с договором. |  |  |  |  |
| Б. Качество сотрудничества с нашей организацией: |  |  |  |  |
| 1. надежность выполнения нами договорных обязательств; |  |  |  |  |
| 2. качество обратной связи при решении совместных проблем; |  |  |  |  |
| 3. качество работы с претензиями (предписаниями), возврат продукции потребителям и рекламации заказчиков (сроки устранения); |  |  |  |  |
| 4. структура СКК и квалификация работников СКК; 5. количество приостановок строительства по вине генподрядчика, в том числе аварий; |  |  |  |  |
| 6. результаты технических аудитов заказчика. |  |  |  |  |

Средний бал рассчитывается как среднеарифметическое значение всех показателей удовлетворенности -   I [(1+2+3+4+5+6)А + (1+2+3+4+5+6)Б]/12  «Соответствует» - 1.0; «Частично соответствует» от 0.8 – 0.99;   «Не соответствует» -  менее – 0.8.
Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компании Группы Газпром с указанной организацией

____________________________________________________________________________

______________________                                                     _________________                                                                                      ________________

(должность)                                                                                                                                    (подпись)                                                                                                                                                                                      (И.О. Фамилия)

М.П

# Приложение Д (рекомендуемое) Оценка качества  работы субподрядчика

(рекомендуемое)

Оценка качества  работы субподрядчика

(наименование организации

Название стройки:

Объект: __________________________________________________________

Участок:__________________________________________________________

Отчетный период с «___» по «___» _______________ 20__ года

| № п/п | Описание нарушения | Количество начисляемых оценочных баллов | Количество выявленных нарушений | Реквизиты предписания (номер, дата, кем выдано) / номер пункта предписания | Сумма оценочных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксирована замена радиографических снимков | 20 |  |  |  |
| 2 | Зафиксирована замена геодезических схем | 20 |  |  |  |
| 3 | Показатель качества сварки, определенный в соответствии с программой по качеству сварки превышает уровень Рекомендаций ОАО «Газпром» | 10 |  | Результат расчета (см. прим.) |  |
| 4 | Нарушение, не устраненное в установленный срок | 2 |  |  |  |
| 5 | Нарушение технологии выполнения работ | 2 |  |  |  |
| 6 | Несвоевременное оформление исполнительной документации, (равно оформление исполнительной документации с нарушением требований нормативных документов) | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Примечание 1:

Позицией 5 таблицы учитываются нарушения технологии проведения земляных, бетонных, монтажных, электротехнических и иных работ  и (или) отступления от проекта, зафиксированные в общем или специальных журналах работ, предписаниях лиц, осуществляющих строительный контроль, авторский надзор, в предписаниях надзорных органов и т.п.

Примечание 2:

N = (n рем. / 6 + n выр.)/ n кон. х 100%,

где:	N	– показатель качества сварки (показатель брака), %;

n рем.	– количество ремонтных стыков;

n выр.	– количество вырезанных стыков;

n кон.	–  количество проконтролированных стыков.

Примечание 3:

Оценка качества по расчету суммарного оценочного балла - по гл.9.2 раздела 9.

Генподрядчик:

__________________________                  _________________                ___________________

(Наименование организации должность)                                                      (подпись)                                                               (И.О. Фамилия)

М.П

# Библиография

| [1] | СП 48.13330.2011 | Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
| --- | --- | --- |
| [2] | МДС 11-15.2001 | Методическая документация в строительстве. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика. |
| [3] | МДС 12-9.2001 | Методическая документация в строительстве. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации. |
| [4] | Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ |
| [5] | «Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 |
| [6] | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ |
| [7] | Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ |
| [8] | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |
| [9] | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| [10] | Федеральный закон о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 № 315-ФЗ |
| [11] | Терминологический словарь по промышленной безопасности», НТЦ «Промышленная безопасность», М., 2009 |
| [12] | «Положение о закупках товаров, работ, услуг Группой Газпром» в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27.10.2010 № 1662 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 17.03.2011 № 1732 |
| [13] | «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, часть I, |
| [14] | Экологическая политика ОАО «Газпром». Одобрена Решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 24.10.2011 № 1891 |
| [15] | МДС 12-29.2006 | Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карт» |
| [16] | РД 10-606-03 | «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», НТЦ «Промышленная безопасность», 2004 |
| [17] | Приказ ОАО «Газпром» от 06.04.2004 г. №18 «О внесении дополнений и изменений в Положении о порядке приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов по договорам на реализацию инвестиционных проектов ОАО «Газпром» |
| [18] | Приказ ОАО «Газпром» от 13.08.2002 №81 «Об утверждении Положения о порядке приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов по договорам на реализацию инвестиционных проектов ОАО «Газпром» |
| [19] | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| [20] | «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 |
| [21] | СДОС-03-2009 | Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| [22] | СДОС-04-2009 | Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| [23] | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| [24] | РД 03-19-2007 | Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Утверждено приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 |
| [25] | ПБ 03-273-99 | "Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. N 63 |
| [26] | ПБ 03-440-02 | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля |
| [27] | Р Газпром 2-2.1-160-2007 | Открытая стандартная модель данных по трубопроводным системам |
| [28] | Р Газпром 2-2.1-161-2007 | Методические указания по составлению электронной исполнительной документации «как построено» на магистральные газопроводы |
| [29] | РД-11-05-2007 | «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
| [30] | РД-11-02-2006 | «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| [31] | Рекомендации ОАО «Газпром» | Рекомендации по определению показателя качества (уровня брака) сварочных работ подрядных организаций , выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газопроводов ОАО «Газпром» (утверждены заместителем Председателя правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 26.03.2012) |
| [32] | Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| [33] | «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" . Утвержден распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил» |
| [34] | «Порядок формирования заявок и поставок специального оборудования для создания, модернизации и эксплуатации систем безопасности объектов ОАО «Газпром». Утвержден Заместителем Председателя Правления генеральным директором Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым 15 марта 2010 г. |
| [35] | ВСН 012-88 Миннефтегазстрой | «Контроль качества и приемка работ» Часть I. |

# Footnotes

в связи с достаточной документальной и технической проработкой, а также широким применении лабораторных методов в контроля качества работ при строительстве объектов в нефтегазовой отрасли подробное описание операций процессов не требуется.

# Text boxes

Строительный контроль генподрядчика (головной офис)

Территориальные подразделения

Входной контроль ПСД

Выбор субподрядчиков

Инспекционный контроль  объектов строительства (собственных сил и субподрядчиков)

Входной контроль материалов, изделий и оборудования

Контроль за предписаниями  органов государственного строительного надзора, заказчика, корпоративного контроля (надзора), авторского надзора, СРО

Операционный контроль

Геодезический контроль

Метрологическое  обеспечение

Лабораторный контроль

Приемочный контроль

Анализ оценки деятельности (собственной и субподрядчиков)

Головной офис

Заместитель руководителя (ответственный за контроль качества)

Служба контроля качества

Территориальные подразделения

Представители на месте производства работ

Субподрядчики

Дочерние организации

Заместитель руководителя (ответственный за контроль качества)

Служба контроля качества

Производители работ

Заместитель руководителя (ответственный за контроль качества)

Служба контроля качества

Производители работ

Начало

Процесс 1.  Регистрация ПСД заказчиком, направление на рассмотрение Генподрядчику

Соответствует

Письмо – накладная ПСД от заказчика

Процесс 4.  Регистрация ПСД, передача на объекты строительства субподрядчикам

Конец

Процесс 3. Направление ПСД заказчику на исправление по замечаниям

Письмо с замечаниями заказчику

нет

да

Процесс 2а. Участие субподрядчика во входном контроле ПСД

Процесс 2.   Входной контроль ПСД

Письмо – накладная ПСД субподрядчику

Письмо –  замечания + накладная ПСД генподрядчику

Письмо – накладная ПСД субподрядчику

Процесс 1.   Поставка МТР

Процесс 6.  Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям

Процесс 2.   Входной контроль

Процесс 4.  Складирование и хранение МТР

Процесс 3. Согласование

Соответствует

Процесс 5. Передача МТР в производство работ

Нет

Нет

Частично

Да

Начало

Конец

Соответствует

Да

Срок хранения менее 12 месяцев

Да

Нет

Начало

Процесс 1. Разработка технической документации (ППР, технологические карты)

Процесс 2. Проведение операционного контроля

Соответствует

Процесс 4. Ведение исполнительной документации

Конец

Разрешения

ПСД

Процесс 3. Исправление дефектов

Соответствует

Да

Нет

Да

Нет

Процесс 5. Управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям

Акты

Частично

Приказ на основании графика проверок

Справка об устранении

Начало

Процесс 1.  Организация комиссии по проведению планового  инспекционного контроля

Процесс 1 а.  Организация комиссии по проведению внепланового инспекционного контроля

Уведомление

Процесс 3. Устранение выявленных несоответствий

Процесс 2. Проведение инспекционного контроля

Соответствует

Процесс 4. Анализ деятельности СКК, разработка предупреждающих действий

Акты (промежуточные)

Конец

Акт заключения

Да

нет

Акты, предложения по предупреждающим мероприятиям

Приказ на основании жалобы, обращения

Начало

Процесс 1. Приемка законченных строительством этапов, элементов и объемов работ

Соответствует

Процесс 3. Контроль ведения  исполнительной документации

Соответствует

Процесс 2.  Устранение выявленных несоответствий

Процесс 6. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Раздел 7 Регламента.

Акт  об устранении, запись в  Общем и спец. журналах работ

да

нет

нет

да

Соответствует

Процесс 4. Устранение выявленных несоответствий

да

нет

Процесс 5. Документальное оформление приемки работ

Конец

Акты, запись в журнале, предписание

Начало

Конец

Процесс 1.  Выявление  строительной продукции, не соответствующей установленным требованиям

Процесс 2. Составление актов выбраковки и дефектных ведомостей с объемами, характером, причинами допущенных несоответствий. Разработка предложений по корректирующим действиям

Процесс 3. Выполнение корректирующих действий

Выполнено

нет

Процесс 4.  Утилизация продукции, не соответствующей установленным требованиям

нет

Процесс 5. Сдача строительной продукции заказчику после устранения несоответствий

Акт

Акт

Протокол, Акт

Начало

Конец

Процесс 1.  Получение и регистрация предписания

Письмо с продлением срока устранения

Процесс 2. Уведомление заказчика

Процесс 3. Устранение нарушений

Письмо с особым мнением и сроками устранения

Согласование

нет

да

Процесс 5. Регистрация не устраненных Предписаний

Процесс 4. Уведомление органа, выдавшего предписание об устранении нарушений и несоответствий

Согласование

Процесс 6.  Документальное оформление приемки работ

нет

да

Приказ